常用危险化学品的分类及标志 GB 13690-92

1 主题内容与适用范围 本标准对常用危险化学品按其主要危险特性进行了分类，并规定了危险品的包装标志。在附录部分列出了997种常用危险化学品分类明细表。表中给出每种危险化学品的品名、别名、英文名、分子式、主要危险性类别、次要危险性类别、危险特性及危险标志。 本标准适用于常用危险化学品的分类及包装标志，也适用于其他化学品的分类和包装标志。 2 引用标准 GB 190 危险货物包装标志 3 分类 常用危险化学品按其主要危险特性分为8类： 3.1 第1类 爆炸品 本类化学品指在外界作用下(如受热、受压、撞击等)，能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品，也包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。 3.2 第2类 压缩气体和液化气体 本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并应符合下述两种情况之一者： a.临界温度低于50℃，或在50℃时，其蒸气压力大于294kPa的压缩或液化气体； b.温度在21.1℃时，气体的绝对压力大于275kPa，或在54.4℃时,气体的绝对压力大于715kPa的压缩气体；或在37.8℃时，雷德蒸气压力大于275kPa的液化气体或加压溶解的气体。 3.3 第3类 易燃液体 本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 3.4 第4类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 易燃固体系指燃点低, 对热、撞击、摩擦敏感, 易被外部火源点燃, 燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体, 但不包括已列入爆炸品的物品。 自燃物品系指自燃点低, 在空气中易发生氧化反应, 放出热量, 而自行燃烧的物品。 遇湿易燃物品系指遇水或受潮时, 发生剧烈化学反应, 放出大量的易燃气体和热量的物品。有的不需明火，即能燃烧或爆炸。 3.5 第5类 氧化剂和有机过氧化物 氧化剂系指处于高氧化态, 具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物, 其本身不一定可燃, 但能导致可燃物的燃烧，与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较敏感。 有机过氧化物系指分子组成中含有过氧基的有机物, 其本身易燃易爆，极易分解，对热、震动或摩擦极为敏感。 3.6 第6类 有毒品 本类化学品系指进入肌体后, 累积达一定的量, 能与体液和器官组织发生生物化学作用或生物物理学作用,扰乱或破坏肌体的正常生理功能, 引起某些器官和系统暂时性或持久性的病理改变, 甚至危及生命的物品。经口摄取半数致死量:固体LD50≤500mg/kg; 液体LD50≤2000mg/kg; 经皮肤接触24h, 半数致死量LD50 ≤1000mg/kg; 粉尘、烟雾及蒸气吸入半数致死量LC50≤10mg/L的固体或液体。 3.7 第7类 放射性物品 本类化学品系指放射性比活度大于7．4×104Bq/kg的物品。 3.8 第8类 腐蚀品 本类化学品系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4h内出现可见坏死现象，或温度在55℃时，对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过 6.25mm/年的固体或液体。 对于未列入分类明细表中的危险化学品，可以参照已列出的化学性质相似，危险性相似的物品进行分类。 4 标志 4.1 标志的种类 根据常用危险化学品的危险特性和类别，它们的标志设主标志16种和副标志11种，见附录B(补充件)。 4.2 标志的图形 主标志由表示危险特性的图案、文字说明、底色和危险品类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形中没有危险品类别号。 4.3 标志的尺寸、颜色及印刷 按GB 190的有关规定执行。 4.4 标志的使用 4.4.1 标志的使用原则 当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示重要的其他的危险性类别。 4.4.2 标志的使用方法 按GB 190的有关规定执行。 5 危险特性 根据每种常用危险化学品易发生的危险，综合归纳为以下多种基本危险特性。对每种危险化学品应选用适当的基本危险特性来表示它们易发生的危险。 5.1 与空气混合能形成爆炸性混合物。 5.2 与氧化剂混合，能形成爆炸性混合物。 5.3 与铜、汞、银能形成爆炸性混合物。 5.4 与还原剂及硫、磷混合能形成爆炸性混合物。 5.5 与乙炔、氢、甲烷等易燃气体能形成有爆炸性的混合物。 5.6 本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物。 5.7 遇强氧化剂会引起燃烧爆炸。 5.8 与氧化剂发生反应，有燃烧危险。 5.9 与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 5.10 与氧化剂会发生反应，遇明火、高热易引起燃烧。 5.11 遇明火极易燃烧爆炸。 5.12 遇明火、高热易引起燃烧。 5.13 遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 5.14 遇明火、高热能燃烧。 5.15 遇高温剧烈分解，会引起爆炸。 5.16 遇高热分解。 5.17 受热时分解。 5.18 受热、光照会引起燃烧爆炸。 5.19 受热、遇酸分解并放出氧气，有燃烧爆炸危险。 5.20 受热后瓶内压力增大，有爆炸危险。 5.21 暴热、遇冷有引起爆炸危险。 5.22 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 5.23 遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。 5.24 遇水或潮湿空气会引起燃烧。 5.25 受热、遇潮气分解并放出氧，有燃烧爆炸危险。 5.26 遇潮气、酸类会分解并放出氧气，助燃。 5.27 遇水会分解。 5.28 遇水爆溅。 5.29 遇酸会引起燃烧。 5.30 遇酸发生剧烈反应。 5.31 遇酸发生分解反应。 5.32 遇酸或稀酸会引起燃烧爆炸。 5.33 遇硫酸会引起燃烧爆炸。 5.34 与发烟硫酸、氯磺酸发生剧烈反应。 5.35 与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。 5.36 与盐酸发生剧烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.37 遇碱发生剧烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.38 遇碱发生反应。 5.39 与氢氧化钠发生剧烈反应。 5.40 与还原剂能发生反应。 5.41 与还原剂发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 5.42 与还原剂接触有燃烧爆炸危险。 5.43 遇卤素会引起燃烧爆炸。 5.44 遇卤素会引起燃烧。 5.45 遇胺类化合物会引起燃烧爆炸。 5.46 遇H发泡剂会引起燃烧。 5.47 遇金属粉末增加危险性或有燃烧爆炸危险。 5.48 见光、受热或久贮易聚合，有燃烧爆炸危险。 5.49 遇油脂会引起燃烧爆炸。 5.50 遇双氧水会引起燃烧爆炸。 5.51 与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。 5.52 遇易燃物、有机物会引起燃烧。 5.53 遇易燃物、有机物会引起爆炸。 5.54 遇乙醇、乙醚会引起爆炸。 5.55 遇硫、磷会引起爆炸。 5.56 遇甘油会引起燃烧或强烈燃烧。 5.57 撞击、摩擦、振动有燃烧爆炸危险。 5.58 在干燥状态下会引起燃烧爆炸。 5.59 能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸。 5.60 在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。 5.61 遇金属钠及钾有爆炸危险。 5.62 与硝酸盐及亚硝酸盐发生强烈反应，会引起爆炸。 5.63 在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。 5.64 遇微量氧易引起燃烧爆炸。 5.65 与多数氧化物发生强烈反应，易引起燃烧。 5.66 接触铝及其合金能生成自燃性的铝化合物。 5.67 接触空气能自燃或干燥品久贮变质后能自燃。 5.68 与氯酸盐或亚硝酸钠能组成爆炸性混合物。 5.69 接触遇水燃烧物品有燃烧危险。 5.70 与硫、磷等易燃物、有机物、还原剂混合，经摩擦、撞击有燃烧爆炸危险。 5.71 受热分解放出有毒气体。 5.72 受高热或燃烧发生分解放出有毒气体。 5.73 受热分解放出腐蚀性气体。 5.74 受热升华产生剧毒气体。 5.75 受热后容器内压力增大，泄漏物质可导致中毒。 5.76 遇明火燃烧时放出有毒气体。 5.77 遇明火、高温时产生剧毒气体。 5.78 接触酸或酸雾产生有毒气体。 5.79 接触酸或酸雾产生剧毒气体。 5.80 接触酸或酸雾产生剧毒、易燃气体。 5.81 受热、遇酸或酸雾产生有毒、易燃气体，甚至爆炸。 5.82 受热、遇酸或酸雾产生有毒、易燃气体。 5.83 遇发烟硫酸分解，放出剧毒气体，在碱和乙醇中加速分解。 5.84 与水和水蒸气发生反应，放出有毒的腐蚀性气体。 5.85 遇水产生有毒的腐蚀性气体，有时会引起爆炸。 5.86 受热、遇水及水蒸气能生成有毒、易燃气体。 5.87 遇水或水蒸气会产生剧毒、易燃气体。 5.88 遇水、潮湿空气，酸放出能自燃的剧毒气体。 5.89 遇水分解产生有毒气体。 5.90 与还原剂发生激烈反应，放出有毒气体。 5.91 遇氰化物会产生剧毒气体。 5.92 见光分解，放出有毒气体。 5.93 遇乙醇发生反应产生有毒的、腐蚀性气体。 5.94 对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险。 5.95 对眼、粘膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤。 5.96 触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤。 5.97 触及皮肤易经皮肤吸收或误食、吸入蒸气、粉尘会引起中毒。 5.98 有强腐蚀性。 5.99 有腐蚀性。 5.100 可燃，有腐蚀性。 5.101 有催泪性。 5.102 有麻醉性或其蒸气有麻醉性。 5.103 有毒、有窒息性。 5.104 有刺激性气味。 5.105 剧毒。 5.106 剧毒，可燃。 5.107 有毒，不燃烧。 5.108 有毒，遇明火能燃烧。 5.109 有毒，易燃。 5.110 有毒或其蒸气有毒。 5.111 有特殊的刺激性气味。 5.112 有吸湿性或易潮解。 5.113 极易挥发，露置空气中立即冒白烟，有燃烧爆炸危险。 5.114 助燃。 5.115 有强氧化性。 5.116 有氧化性。 5.117 有强还原性。 5.118 有放射性。 5.119 易产生或聚集静电，有燃烧爆炸危险。 5.120 与氢氧化铵发生强烈反应，有燃烧危险。 5.121 水解后产生腐蚀性产物。 5.122 接触空气、氧气、水发生剧烈反应，能引起燃烧，分解时放出有毒气体。 5.123 遇氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、遇水燃烧物品等有燃烧爆炸危险。 5.124 遇过氯酸、氯气、氧气、臭氧等易发生燃烧爆炸危险。 5.125 与铝、锌、钾、氟、氯、迭氮化合物等反应剧烈，有燃烧爆炸危险。 5.126 碾磨、摩擦或有静电火花时，能自燃。 5.127 与空气、氧、溴强烈反应，会引起爆炸。 5.128 遇碘、乙炔、四氯化碳易发生爆炸。 5.129 遇二氧化碳、四氯化碳、二氯甲烷、氯甲烷等会引起爆炸。 5.130 与氯气、氧、硫磺、盐酸反应强烈，有燃烧爆炸危险。 5.131 与铝粉发生猛烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.132 与镁、氟发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.133 与氟、钾发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.134 与磷、钾、过氧化钠发生强烈反应，有燃烧爆炸危险。 5.135 强烈震动、受热或遇无机碱类、氧化剂、烃类、胺类、三氯化铝、六甲基苯等均能引起燃烧爆炸。 5.136 遇氨水、氟化氢、酸有爆炸危险。 5.137 遇水分解为盐酸、亚碲酸和有很强刺激性、腐蚀性、爆炸性的氧氯化物。 5.138 与酸类、碱类、胺类、二氧化硫、硫脲、金属盐类、氧化剂类等猛烈反应，遇光和热有加速作用，会引起爆炸。 5.139 遇三硫化二氢有爆炸危险。 5.140 与过氯酸银、硫酸甲酯反应强烈，有燃烧爆炸危险。 5.141 能在二氧化碳及氮气中燃烧。 5.142 遇磷、氯会引起燃烧爆炸。 5.143 遇二氧化铅发生强烈反应。 5.144 会缓慢分解放出氧气，接触金属（铝除外）分解速率亦增加。 5.145 遇水时对金属和玻璃有腐蚀性。 附录A 常用危险化学品分类明细表 （补充件） A1 第1类 爆炸品 A1.1 具有整体爆炸危险的物质和物品。 表A1 序号 品 名 别 名 分子式 （或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 2,4,6-三硝基甲苯 (干的或含水<30％) trinitrotoluene 梯恩梯 茶色炸药 CH3C6H2(NO2)3 爆炸性 （有毒） 5.13,5.17, 5.37,5.57, 5.110,5.120 1 (26) 2 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 2,4,6-trinitrophenyl -methyl nitramine 特屈儿 (NO2)3C6H2N(NO2)CH2 5.13,5.31, 5.38,5.57, 5.95,5.110 3 2,4,7-三硝基芴酮 2,4,7-trinitrofluorenone C6H3(NO2)COC6H(NO2)2 5.9,5.57, 5.85,5.110 4 2,4,6-三硝基苯胺 2,4,6-trinitroaniline 苦基胺 NH2C6H2(NO2)3 爆炸性 5.13,5.57, 5.110 1 5 1,3,5-三硝基苯 (干的或含水<30％) 1,3,5-trinitrobenzene 均三硝基苯 C6H3(NO2)3 5.13,5.57 6 2,4,6-三硝基苯甲酸 (干的或含水<30％) 2,4,6-trinitrobenzoic acid 三硝基安息香酸 C6H2(NO2)3COOH 5.13,5.57 7 三硝基苯甲醚 trinitroanisole 三硝基茴香醚 苦味酸甲酯 C6H2(OCH3)(NO2)3 5.13,5.23, 5.57,5.110 8 2,4,6-三硝基苯酚 (干的或含水<30％) 2,4,6-trinitrophenol 苦味酸 (NO2)3C6H2OH 爆炸性 (有毒） 5.13,5.57, 5.94,5.110 1 (26) 9 2,4,6-三硝基苯酚铵 (干的或含水<10％) 2,4,6-ammonium tri- nitrophenol 苦味酸铵 C6H2(NO2)3ONH4 爆炸性 5.13,5.32, 5.36,5.57, 5.71 1 10 2,4,6-三硝基氯苯 2,4,6-trinitrochlo- robenzene 苦酰氯 苦基氯 C6H2Cl(NO2)3 5.13,5.57 11 三硝基萘 trinitronaphthalene (NO2)C10H5 5.13,5.57, 5.90 12 六硝基二苯胺 （含水＜75%） hexanitrodiphenyl-amine 二苦基胺、 六硝炸药 (NO2)3C6H2NHC6H2(NO2)3 爆炸性 （有毒） 5.13,5.18, 5.32,5.57, 5.94,5.105, 5.112 1 (26) 13 2,3,4,6-四硝基苯胺 2,3,4,6-tetranitro- aniline C6H(NO2)4NH2 爆炸性 5.13,5.57, 5.110 1 14 环三次甲基三硝胺 （含水≥15%或含钝感剂） cyclotrimethylene- trinitramine 黑索金、 旋风炸药 C3H6N3(NO2)3 爆炸性 （有毒） 5.13,5.57, 5.110 1 (26) 15 季戊四醇四硝酸酯 （含水≥25%或含钝感剂≥15%） pentaerythrite tetra-anitrate 泰安、 喷梯尔 C(CH2ONO2)4 5.13,5.32, 5.57,5.110 16 高氯酸 （浓度＞72%） perchloric acid HClO4·2H2O 5.52,5.57, 5.99,5.110, 5.112,5.115 17 硝化甘油 （含不挥发、不溶于水的钝感剂≥40%） nitroglycerin 硝酸甘油酯 硝化丙三醇 甘油三硝酸酯 C3H5(ONO2)3 爆炸性 5.21,5.57, 5.110 1 18 硝化淀粉 （干的或含水＜20%） nitrostarch [C6H7O2(ONO2)3]n 5.13,5.57, 5.58 19 硝化纤维素 （干的或含水或乙醇≤25%或含增塑剂＜18%） nitrocellulose 硝化棉 C12H17(ONO2)3O7~ C12H14(ONO2)6O7 5.13,5.21, 5.32,5.37, 5.57,5.112 20 雷酸汞 （含水或水加乙醇≥20%） mercury fulminate 雷汞 Hg(ONC)2 爆炸性 （有毒） 5.32,5.37, 5.57,5.58, 5.110 1 (26) A2 第2类 压缩气体和液化气体 A2.1 易燃气体 表A2 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 一氧化碳 carbon monoxide CO 易燃气体 （有毒） 5.1,5.20, 5.103 2 (20) 2 乙炔（溶于介质的） acetylene 电石气 C2H2 易燃气体 5.3,5.13, 5.43 2 3 乙胺 ethylamine 一乙胺 氨基乙烷 C2H5NH2 5.7,5.13, 5.95,5.109 4 乙烷（压缩的） ethane C2H6 5.1,5.13, 5 乙烷（液化的） ethane C2H6 5.1,5.13 6 乙烯（压缩的） ethylene C2H4 5.13,5.102 7 乙烯（液化的） ethylene C2H4 5.13,5.102 8 二甲胺(无水) dimethylamine C2H7N 易燃气体 （有毒） 5.13,5.99, 5.109 2 (20) 9 （二）甲醚 dimethylether 甲醚 CH3OCH3 易燃气体 5.1,5.13, 5.102,5.109 2 10 二硼烷 diborane 乙硼烷 B2H6 易燃气体 （有毒） 5.11,5.17, 5.37,5.67, 5.105,5.111 2 (20) 11 1,3-丁二烯(抑制了的) 1,3-butadiene 联乙烯 CH2CHCHCH2 易燃气体 5.13,5.109 2 12 1-丁炔（抑制了的） 1-butyne 乙基乙炔 C2H5CCH 5.13,5.94 13 1-丁烯 1-butene C4H8 5.1,5.13, 5.109 14 2-丁烯 2-butene C4H8 5.1,5.13, 5.109 15 三甲胺(无水) trimethylamine (CH3)3N 5.1,5.13, 5.94,5.103 16 正丁烷 butane CH3CH2CH2CH3 5.1,5.13, 5.102 17 异丁烷 isobutane C4H10 5.9,5.102 18 丙烷 propane CH3CH2CH3 5.1,5.13, 5.102,5.109 19 丙烯 propylene CH2CHCH3 5.1,5.13 20 丙炔 propyne 甲基乙炔 CH3CCH 5.7,5.13, 5.20 21 甲乙醚 methyl ethyl ether 乙甲醚 甲氧基乙烷 C2H5OCH3 5.6,5.7, 5.13 22 甲烷（压缩的） methane 沼气 CH4 5.1,5.13 23 甲烷（液化的） methane 沼气 CH4 5.1,5.13 24 甲硫醇（液化的） methyl mercaptan 巯基甲烷 CH3SH 易燃气体 （有毒） 5.1,5.10, 5.82,5.86, 5.111 2 (20) 25 异丁烯 isobutylene (CH3)2CCH2 易燃气体 （有毒） 5.13,5.75, 5.109 2 (20) 26 环丙烷（液化的） cyclopropane CH2CH2CH2 易燃气体 5.1,5.13, 5.102 2 27 环氧乙烷 ethylene oxide CH2CH2O 5.1,5.13, 5.94 28 氢（压缩的） hydrogen 氢气 H2 5.1,5.13, 5.43 29 氢（液化的） hydrogen 氢气 H2 5.1,5.13, 5.43 30 氯乙烯（抑制了的） vinyl chloride 乙烯基氯 CH2CHCl 易燃气体 （有毒） 5.1,5.13, 5.109 2 (20) 31 溴乙烯（抑制了的） vinyl bromide 乙烯基溴 CH2CHBr 易燃气体 5.1,5.10 2 32 硫化氢（液化的） hydrogen sulfide H2S 易燃气体 （有毒） 5.1,5.13, 5.20,5.75, 5.103,5.111 2 (20) A2.2 不燃气体（包括助燃气体） 表A3 序号 品 名 别 名 分子式 （或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 一氧化二氮(压缩的) nitrous oxide 氧化亚氮 笑气 N2O 助燃气体 （氧化性） 5.20,5.102, 5.114 3 (25) 2 一氧化二氮(液化的) nitrous oxide 氧化亚氮 笑气 N2O 5.20,5.102, 5.114 3 一氯二氟甲烷 chlorodifluoromethane 致冷剂22 CHClF2 不燃气体 5.20,5.72 3 4 一氯三氟甲烷 monochlorotrifluorom-thane 致冷剂13 CClF3 5.20 5 二氧化碳（压缩的） carbon dioxide 碳（酸）酐 CO2 5.20,5.103 6 二氧化碳（液化的） carbon dioxide 碳（酸）酐 CO2 5.20,5.103 7 六氟化硫 sulfur hexafluoride SF6 不燃气体 5.20 3 8 六氟丙烯 hexafluoropropylene 全氟丙烯 CF3CFCF2 5.20 9 压缩空气 compresed air 高压空气 助燃气体 5.20,5.55, 5.59,5.114 10 空气（液化的） air 5.20,5.55, 5.59,5.114 11 氖（压缩的） neon Ne 不燃气体 5.20 12 氖（液化的） neon Ne 13 氙（压缩的） xenon Xe 14 氙（液化的） xenon Xe 15 氦（压缩的） helium He 16 氦（液化的） helium 液氦 He 17 氧（压缩的） oxygen 氧气 O2 助燃气体 5.5,5.20, 5.59,5.114 18 氧（液化的） oxygen 液氧 O2 19 氪（压缩的） krypton Kr 不燃气体 5.20 20 氪（液化的） krypton Kr 21 氮（压缩的） nitrogen N2 5.20,5.103 22 氮（液化的） nitrogen 液氮 N2 A2.3 有毒气体 表A4 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 二氧化硫（液化的） sulfur dioxide 亚硫酸酐 SO2 有毒气体 5.75,5.94, 5.107,5.111 4 2 二氧化氮（液化的） nitrogen dioxide 四氧化二氮 过氧化氮 NO2 或 N2O4 有毒气体 （腐蚀性） 5.99,5.104, 5.107,5.114, 5.115 4 (27) 3 三氟化氮 nitrogen trifluoride 氟化氮 NF3 有毒气体 5.49,5.71, 5.90,5.99, 5.110,5.115 4 4 三氟化硼 boron trifluoride 氟化硼 BF3 5.20,5.75, 5.85,5.95, 5.103,5.110, 5.111 5 三氯化硼 boron trichloride BCl3 有毒气体 （腐蚀性） 5.71,5.84, 5.99,5.97, 5.104,5.110, 5.121 4 (27) 6 四氟化硅 silicon tetrafluoride 氟化硅 SiF4 5.75,5.84, 5.94,5.99, 5.103,5.105 7 氟（压缩的） fluorine F2 5.65,5.75, 5.84,5.98, 5.104,5.105, 5.115 8 氟化氢（无水） hydrogen fluoride HF 5.75,5.95, 5.98,5.105, 5.111,5.145 9 氨（液化的，含氨＞50%） ammonia 液氨 NH3 有毒气体 5.1,5.13, 5.20,5.75, 5.94,5.107, 5.111 4 10 氯（液化的） chlorine 液氯 Cl2 5.63,5.75, 5.104,5.107 11 氯化氰（抑制的） cyanogen chloride 氰化氯 氯甲腈 CNCl 有毒气体 5.75,5.84, 5.97,5.101, 5.105,5.111 4 12 氯甲烷 methyl chloride 甲基氯 CH3Cl 有毒气体 （易燃） 5.13,5.66, 5.77,5.102 4 (18) 13 氰化氢（无水,稳定的） hydrogen cyanide 氰氢酸 （无水） HCN 5.12,5.44, 5.75,5.103, 5.105,5.111,5.94 14 溴甲烷 methyl bromide 甲基溴 CH3Br 有毒气体 5.13,5.97, 5.110,5.111, 5.131 4 15 碳酰氯 carbonyl chloride 光气 COCl3 有毒气体 （腐蚀性） 5.75,5.84, 5.93,5.99, 5.103,5.105, 5.111 4 (27) 16 磷化氢 phosphine 磷化三氢 膦 PH3 有毒气体 （易燃） 5.7,5.11, 5.67,5.72, 5.97,5.105, 5.111,5.117 4 (18) A3 第3类 易燃液体 A3.1 低闪点液体 表A5 序号 品 名 别 名 分子式 （或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 乙胺水溶液 （浓度为50%～70%） ethlyamine 氨基乙烷溶液 C2H5NH2 易燃 （有毒） 5.9,5.94, 5.109 5 (26) 2 乙烯基乙醚（抑制了的） vinyl ethyl ether 乙基乙烯基醚 CH2CHOC2H5 易燃 5.6,5.7, 5.11,5.60, 5.109 5 3 乙醚 ethyl ether 二乙基醚 C2H5OC2H5 易燃 （有毒） 5.6,5.9, 5.76,5.102, 5.124 5 (26) 4 乙醛 acetaldehyde 醋醛 CH3CHO 易燃 5.6,5.9, 5.104,5.109, 5.123 5 5 二乙胺 diethylamine 二乙基胺 （C2H5）2NH 5.22,5.96, 5.97,5.109 6 二乙烯基醚(抑制了的) divinyl ether 乙烯基醚 CH2CHOCHCH2 5.9,5.60, 5.102 7 2,2-二甲基丁烷 2,2-dimethylbutane 新己烷 （CH3）3CCH2CH3 5.6,5.9 8 2,3-二甲基丁烷 2,3-dimethylbutane 二异丙基 （CH3）2CHCH（CH3）2 5.9 9 二甲硫醚 dimethyl sulfide 二甲硫 （CH3）2S 5.9,5.72 10 二硫化碳 carbon disulfide CS2 易燃 （有毒） 5.6,5.9, 5.57,5.72, 5.97,5.109, 5.111 5 (26) 11 二甲氧基甲烷 dimethoxymethane 甲缩醛、甲撑二甲醚、二甲醇缩甲醛 H2C（OCH3）2 易燃 5.9,5.22, 5.102 5 12 2-丁炔 2-butyne 二甲基乙炔 CH3CCCH3 5.3,5.13, 5.104 13 1-己烯 1-hexene 丁基乙烯 CH2CH（CH2）3CH3 5.6,5.9 14 正己烷 n-hexane 己烷 CH3（CH2）4CH3 5.6,5.13, 5.94,5.109 15 正戊烷 n-pentane 戊烷 CH3（CH2）3CH3 5.6,5.22 16 正丙醚 n-propyl ether 二正丙醚 （CH3CH2CH2）2O 5.22,5.60 17 丙酮 acetone 二甲基酮 CH3COCH3 易燃 5.6,5.22 5 18 丙烯醛(抑制了的) acrolein CH3CHCHO 5.6,5.138 19 1-戊烯 1-pentene α-戊烯 CH3（CH2）2CHCH2 5.6,5.9, 5.71 20 2-甲基-1-丁烯 2-methy-1-butene α-异戊烯 H2CC（CH3）CH2CH3 5.22 21 2-甲基-2-丁烯 2-methyl-2-butene β-异戊烯 H3CCHC(CH3)2 5.6,5.13, 22 2-甲基丁烷 2-methylbutane 异戊烷 CH3CH(CH3)CH2CH3 5.6,5.9, 5.22, 23 3-甲基戊烷 3-methylpentane CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 5.6,5.9 24 甲酸甲酯 methyl formate 蚁酸甲酯 HCOOCH3 5.22 25 甲酸乙酯 ethyl formate 蚁酸乙酯 HCOOC2H5 26 四甲基硅烷 tetramethylsilane 四甲基硅 (CH3)4Si 27 四氢呋喃 tetrahydrofuran 氧杂环戊烷 OCH2CH2CH2CH2 5.6,5.22, 5.37,5.60 28 亚硝酸乙酯 ethyl nitrite 亚硝酸乙醚 C2H5NO2 5.9,5.18, 5.78,5.97 29 异丁醛 isobutyl aldehyde 二甲基乙醛 (CH3)2CHCHO 5.6,5.22 30 异丙胺 isopropylamine 2-氨基丙烷 甲基乙胺 (CH3)2CHNH2 5.6,5.22 31 异戊二烯（抑制了的） isoprene 2-甲基-1,3-丁二烯 CH2CHC(CH3)CH2 易燃 5.13,5.30 5 32 异丙醚 isopropyl ether 二异丙醚 (CH3)2CHOCH(CH3)2 5.9,5.34, 5.60 33 异己烷 isohexane 2-甲基戊烷 C6H14 5.6,5.9 34 汽油（闪点＜-18℃） gasoline C5H12~C12H26 5.6,5.9, 5.110 35 环戊烷 cyclopentane CH2(CH2)3CH2 5.6,5.9, 36 环戊烯 cyclopentene CHCHCH2CH2CH2 5.22 37 1,2-环氧丙烷 （抑制了的） 1,2-epoxypropane 甲基环氧乙烷 氧化丙烯 CH2CHCH2O 5.9,5.94, 5.110,5.48, 5.111 38 环己烷 cyclohexane 六氢化苯 CH2CH2CH2CH2CH2CH2 5.9,5.94, 5.97,5.102, 5.104 39 烯丙胺 allyl amine 3-氨基丙烯 CH2CHCH2NH2 易燃 （有毒） 5.7,5.9, 5.72,5.101, 5.104 5 (26) 40 1-氯丙烷 1-chloropropane 正丙基氯 氯(正)丙烷 ClCH2CH2CH3 易燃 5.22 5 41 3-氯丙烯 3-chloropropene 烯丙基氯 α-氯丙烯 CH2CHCH2Cl 易燃 （有毒） 5.9,5.32, 5.39,5.72, 5.97,5.110, 5.111 5 (26) 42 2-氯-1,3-丁二烯(抑制了的) 2-chloro-1,3-butadiene 氯丁二烯 CH2CHCClCH2 5.22,5.72 43 2-氯丙烷 2-chloropropane 氯化异丙烷 异丙基氯 CH3CHClCH3 易燃 5.22,5.72, 5.94,5.102 5 44 二乙氧基甲烷 diethoxymethane 二乙醇缩甲醛 甲缩醛二乙醇 CH2(OC2H5)2 5.9 A3.2 中闪点液体 表A6 序 号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 乙基二氯硅烷 ethyldichlorosilane C2H5SiHCl2 易燃 （腐蚀性） 5.10,5.72, 5.84,5.94, 5.111 5 (27) 2 乙基三氯硅烷 ethyltrichlorosilane 三氯乙基硅烷 C2H5SiCl3 5.10,5.72, 5.84,5.94, 5.111 3 乙基正丁基醚 ethyl-n-butyl ether 乙氧基丁烷 乙丁醚 C2H5OC4H5 易燃 5.6,5.9, 5.102,5.110 5 4 乙基苯 ethylbenzene 苯乙烷 C6H5CH2CH3 5.6,5.9, 5.94 5 N-乙基哌啶 N-ethylpiperidine N-乙基六氢吡啶 H5C2NCH2CH2CH2CH2 5.22,5.97 6 乙烯三氯硅烷（抑制了的） vinyltrichlorosilane 三氯乙烯硅烷 C2H4SiCl3 易燃 （腐蚀性） 5.22,5.72, 5.84,5.94 5 (27) 7 乙烯防腐漆 vinyl anti-corrosive varnishes 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 8 乙腈 acetonitrile 甲基氰 CH3CN 易燃 （有毒） 5.5,5.9, 5.30,5.97, 5.110 5 (26) 9 乙酰氯 acetyl chloride 氯乙酰 CH3COCl 易燃 （腐蚀性） 5.12,5.23, 5.54,5.72, 5.84 5 (27) 10 乙酸乙酯 ethyl acetate 醋酸乙酯 CH3COOC2H5 易燃 5.6,5.22, 5.102 5 11 乙酸乙烯酯(抑制了的) vinyl acetate 醋酸乙烯酯 乙烯基乙酸酯 CH3COOCHCH2 5.6,5.30, 5.48,5.72, 5.94,5.104, 5.111 12 乙酸正丁酯 butyl acetate 醋酸正丁酯 CH3COO(CH2)3CH3 易燃 5.22,5.110 5 13 乙酸甲酯 methyl acetate 醋酸甲酯 CH3COOCH3 易燃 （有毒） 5.6,5.22, 5.110 5 (26) 14 乙酸异丁酯 isobutyl acetate 醋酸异丁酯 CH3COOCH2CH(CH3)2 易燃 5.22,5.109 5 15 乙酸异丙酯 isopropyl acetate 醋酸异丙酯 CH3COOC(CH3)2 5.22 16 乙酸仲丁酯 sec-butyl acetate 醋酸仲丁酯 醋酸第二丁酯 CH3COOCH(CH3)(C2H5) 5.22,5.109 17 乙酸正丙酯 propyl acetate 醋酸（正）丙酯 CH3COOC3H7 5.6,5.22, 5.109 18 乙酸叔丁酯 tert-butyl acetate 醋酸叔丁酯 CH3COOC(CH3)3 5.9,5.97, 5.102,5.109 19 二乙硫醚 ethyl sulfide 二乙基硫 硫代乙醚 (C2H5)2S 5.8,5.11, 5.82,5.86, 5.97 20 二正丙胺 di-n-propylamine (CH3CH2CH2)2NH 5.22,5.96, 5.102 21 二甲胺溶液 dimethylamine solution in water (CH3)2NH 易燃 （有毒） 5.6,5.11, 5.94,5.99, 5.110,5.111 5 (26) 22 二甲基二乙氧基硅烷 dimethylethoxydisil-ane 二乙氧基二甲基硅烷 (CH3)2SiCO(C2H5)2 易燃 5.22,5.94 5 23 二甲基二氯硅烷 dimethyldichlorosil-ane 二氯二甲基硅烷 (CH3)2SiCl2 易燃 （腐蚀性） 5.22,5.72, 5.84,5.94, 5.95,5.111 5 (27) 24 2,2-二甲基戊烷 2,2-dimethylpentane 1,1,1-三甲基丁烷 (CH3)3CCH2CH2CH3 易燃 5.6,5.9 5 25 2,3-二甲基戊烷 2,3-dimethylpentane CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3 26 2,4-二甲基戊烷 2,4-dimethylpentane 二异丙基甲烷 (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 27 3,3-二甲基戊烷 3,3-dimethylpentane 二乙基二甲基甲烷 CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 28 二异丙胺 diisopropylamine [(CH3)2CH]2NH 5.22 29 二异丙基甲酮 diisopropyl ketone 2,4-二甲基-3-戊酮 [(CH3)2CH]2CO 30 1,1-二甲基环己烷 1,1-dimethylcyclohe- xane (CH3)2C6H10 31 1,2-二甲基环己烷（顺式） 1,2-dimethylcyclohe-xane(cis) (CH3)2C6H10 5.22 32 1,2-二甲基环己烷（反式） 1,2-dimethylcyclohe-xane(trans) (CH3)2C6H10 5.6,5.22 33 1,4-二甲基环己烷(顺式) 1,4-dimethylcyclohe- xane(cis) (CH3)2C6H10 5.22 34 1,4-二甲基环己烷（反式） 1,4-dimethylcyclohe-xane(trans) (CH3)2C6H10 35 1,1-二甲基肼 dimethylhydrazine 二甲基肼 （不对称） (CH3)2NNH2 5.10,5.72, 5.94,5.97, 5.112 36 1,3-二氧戊环 dioxolane 乙二醇缩甲醛 OCH2CH2OCH2 5.9,5.22 37 二氧杂环己烷 dioxane 1,4-二氧己环 二噁烷 OCH2CH2OCH2CH2 5.22,5.97, 5.110 38 1,1-二氯乙烯（抑制了的） 1,1-dichloroethylene (偏)二氯乙烯 CH2CCl2 易燃 （有毒） 5.10,5.34, 5.72 5 (26) 39 1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane 二氯丙烷 CH2ClCHClCH3 易燃 5.10,5.72, 5.110 5 40 丁二酮 butanedione 二甲基乙二酮 双乙酰 CH3COCOCH3 5.22,5.94, 5.104 41 2-丁烯醛(抑制了的) crotonaldehyde 巴豆醛 β-甲基丙烯醛 CH3CHCHCHO 5.6,5.9, 5.94,5.101, 5.104,5.110 42 2-丁酮 2-butanone 甲基乙基酮 甲乙酮 CH3COC2H5 5.6,5.9 43 3-丁烯-2-酮 3-buten-2-one 甲基乙烯基甲酮 丁烯酮 CH3COCHCH2 5.22,5.101, 5.104,5.109 44 三乙胺 triethylamine 三乙基胺 (C2H5)3N 5.9,5.94, 5.110 45 三甲胺（溶液） trimethylamine (solution) (CH3)3N 5.22,5.69, 5.94,5.110, 5.111 46 三甲基乙氧基硅烷 trimethylethoxysilan 乙氧基 三甲基硅烷 (CH3)3Si(OC2H5) 5.22,5.109 47 2,2,4-三甲基戊烷 2,2,4-trimethylpent-ane 异辛烷 2-甲基庚烷 (CH3)2CHCH2C(CH3)3 5.6,5.9 48 三甲基氯硅烷 trimethylchlorosilane 三甲基氯化硅 氯化三甲基硅烷 (CH3)3SiCl 5.10,5.74, 5.84,5.94 49 六甲基二硅醚 hexamethyldisiloxane (CH3)3SiOSi(CH3)3 5.22 50 无水乙醇 ethyl alcohol 无水酒精 CH3CH2OH 5.6,5.9 51 正丁胺 butylamine 1-氨基丁烷 C4H9NH2 5.9,5.104, 5.110 52 正丁腈 butyronitrile 氰化丙烷 CH3(CH2)2CN 易燃 （有毒） 5.12,5.72, 5.78,5.89, 5.97,5.109 5 (26) 53 正丁酸甲酯 methyl-n-butyrate C3H7COOCH3 易燃 5.22 5 54 正丁醛 n-butyraldehyde 酪醛 CH3CH2CH2CHO 5.22,5.34, 5.94 55 正戊醛 n-valeraldehyde CH3(CH2)3CHO 5.22 56 正戊胺 n-amylamine 1-氨基戊烷 CH3(CH2)4NH2 5.22,5.104, 5.109 57 正庚烷 n-heptane 庚烷 CH3(CH2)5CH3 5.6,5.9, 5.142 58 正硅酸甲酯 methyl-n-sillicate 四甲氧基硅烷 硅酸四甲酯 原硅酸甲酯 Si(OCH3)4 易燃 （有毒） 5.10,5.27, 5.97,5.109, 5.111 5 (26) 59 1,2,5,6-四氢吡啶 1,2,5,6-piperidine HNCH2CH2CH2CH2 易燃 5.9,5.72, 5.97,5.111 5 60 丙烯腈(抑制了的) acrylonitrile 氰基乙烯 CH2CHCN 易燃 （有毒） 5.6,5.9,5.30, 5.37,5.43, 5.45,5.48, 5.89,5.97, 5.104,5.110 5 (26) 61 丙烯酸乙酯（抑制了的） ethyl acrylate CH2CHCOOC2H5 易燃 5.22 5 62 丙烯酸甲酯(抑制了的) methyl acrylate 败脂酸甲酯 CH2CHCOOCH3 5.22,5.48, 5.97,5.110, 5.111 63 丙烯酸清漆 acryic lacguers 5.6,5.12, 5.76 64 丙烯酸清烘漆 acrylic bakingvarni- shes 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 65 丙烯酸酯胶粘剂 acrylic esteradhesi- ve 5.6,5.8, 5.12,5.76 66 丙腈 propionitrile 乙基氰 CH3CH2CN 易燃 （有毒） 5.22,5.71, 5.97 5 (26) 67 丙酸乙酯 ethyl propionate C2H5COOC2H5 易燃 5.22 5 68 丙酸异丁酯 isobutyl propionate C2H5COOCH2CH(CH3)2 69 丙酸甲酯 methyl propionate C2H5COOCH3 70 1-丙醇 1-propyl alcohol 正丙醇 CH3(CH2)2CH 5.6,5.9 71 2-丙醇 2-propyl alcohol 异丙醇 (CH3)2CHOH 72 丙醛 propyl aldehyde CH3CH2CHO 5.6,5.22 73 1-戊硫醇 1-amyl mercaptan 正戊硫醇 CH3(CH2)4SH 5.10,5.71, 5.78,5.111 74 石油醚 petroleum ether 石油精 5.6,5.22, 5.102,5.111 75 石脑油 naphtha 粗汽油 溶剂油 5.22 76 2-戊酮 2-pentanone 甲基丙基酮 CH3COCH2CH2CH3 易燃 （有毒） 5.6,5.22, 5.109 5 (26) 77 甲苯 toluene v CH3C6H5 5.6,5.13, 5.53,5.97, 5.102,5.104, 5.109 78 甲基三氯硅烷 methyl trichlorosil- ane 三氯甲基硅烷 CH3Cl3Si 易燃 （腐蚀性） 5.72,5.84, 5.108 5 (27) 79 2-甲基哌啶 methyl pipecoline 2-甲基六氢吡啶 CH2CH2CH2CH2CH(CH3)NH 易燃 5.22,5.104 5 80 甲基丙烯腈(抑制了的) methacrylonitrile H2CC(CH3)CN 5.22,5.48, 5.109 81 甲基丙烯酸乙酯（抑制了的） ethyl methacrylate 异丁烯酸乙酯 CH2C(CH3)COOC2H5 5.8,5.13, 5.48,5.97, 5.104 82 甲基丙烯酸甲酯（抑制了的） methyl methacrylate 异丁烯酸甲酯 有机玻璃单体 CH2C(CH3)COOCH3 5.22,5.104, 5.109 83 2-甲基丙烯醛 2-methylacrolein 异丁烯醛 CH2C(CH3)CHO 5.22,5.71, 5.101,5.104 84 4-甲基-2-戊酮 4-methyl-2-pentanone 异己酮 甲基异丁基酮 (CH3)2CHCH2COCH3 5.9,5.109 85 N-甲基吗啉 N-methyl morpholine CH2CH2OCH2CH2NCH3 5.22,5.104 86 甲基环己烷 methylcyclohexane 六氢甲苯 环己基甲烷 CH3CHCH2CH2CH2CH2CH2 5.6,5.22, 5.94,5.110 87 甲基环戊烷 methylcyclopentane CH3CH(CH2)3CH2 5.6,5.9, 5.104 88 甲基肼 methylhydrazine 甲基联胺 CH3NHNH2 易燃 （腐蚀性） 5.13,5.67, 5.97,5.98 5 (27) 89 甲酸正丁酯 butyl formate 蚁酸正丁酯 HCO2CH2CH2CH2CH3 易燃 5.22 5 90 甲酸异丁酯 isobutyl formate 蚁酸异丁酯 HCO2CH2CH(CH3)CH3 91 甲酸正丙酯 propyl formate 蚁酸正丙酯 HCO2CH2CH2CH3 92 甲酸异丙酯 isopropyl formate 蚁酸异丙酯 HCO2CH(CH3)2 93 甲醇 methyl alcohol 木酒精 CH3OH 易燃 （有毒） 5.6,5.9, 5.95,5.97, 5.109 5 (26) 94 2-甲基-2-丙醇 2-dimethyl-2-propanol 叔丁醇 特丁醇 三甲基甲醇 (CH3)3COH 易燃 5.22,5.50, 5.109 5 95 亚硝酸正丁酯 butyl nitrite CH3(CH2)3ONO 5.22 96 亚硝酸异丁酯 isobutyl nitrite (CH3)2CHCH2ONO 5.22 97 亚硝酸异戊酯 isoamyl nitrite 亚硝酸戊酯 (CH3)2CHCH2CH2ONO 5.11,5.40, 5.71,5.89, 5.92,5.97 98 仲丁胺 sec-butylamine 2-氨基丁烷 第二丁胺 CH3CH2CH(NH2)CH3 5.22,5.104, 5.109 99 异丁胺 isobutylamine 1-氨基-2-甲基丙烷 (CH3)2CHCH2NH2 5.22,5.94, 5.109 100 异丁腈 isobutyronitrile 异丙基氰 (CH3)2CHCN 易燃 （有毒） 5.97,5.109 5 (26) 101 异丁硫醇 isobutyl mercaptan 2-甲基-1- 丙硫醇 (CH3)2CHCH2SH 易燃 5.22,5.71, 5.78,5.84, 5.97,5.111 5 102 异丁酸乙酯 ethyl isobutyrate v (CH3)2CHCOOC2H5 5.22 103 异丁酸甲酯 methyl isobutyrate (CH3)2CHCOOCH3 104 异丁酸异丙酯 isopropyl isobutyr- ate C3H7COOC3H7 105 异己烷 isohexane 2-甲基戊烷 C6H14 5.6,5.9 106 异戊胺 isoamylamine 1-氨基-3-甲基丁烷 (CH3)2CHCH2CH2NH2 5.22,5.104 107 异戊醛 isovaleric aldehyde 3-甲基丁醛 (CH3)2CHCH2CHO 5.10 108 异戊硫醇 isoamyl mercaptan 3-甲基-1- 丁硫醇 （CH3）2CHCH2CH2SH 易燃 5.10,5.17, 5.71,5.78 5 109 异庚烷 isoheptane 5-甲基己烷乙基异丁基甲烷 (CH2)2CH(CH2)2CH2CH3 5.6,5.9 110 异辛烯 isooctenes C8H16 5.22 111 异氰酸甲酯 methyl isocyanate CH3NCO 易燃 （有毒） 5.22,5.79, 5.87,5.94, 5.97,5.101, 5.109,5.111 5 (26) 112 1-辛烯 1-octene CH3(CH2)5CHCH2 易燃 5.9 5 113 2-辛烯 2-octene CH3CHCH(CH2)4CH3 114 有机硅树脂（溶液） silicone resin (solution) 硅树脂 5.6,5.12, 5.76 115 过氯乙烯可剥漆 post-cholrinated vi- nyl stippable primers 116 过氯乙烯底漆 post-chlorinated PVC primers 117 过氯乙烯清漆 post-chlorinated PVC varnishes 118 过氯乙烯防腐漆 post-chlorinated vi- nyl anti-corrosive varnishes 119 过氯乙烯防潮清漆 damp-proof agent for post-chlorinated PVC 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 120 过氯乙烯胶液 post-chlorinated vi- nyl solution 121 过氯乙烯漆稀释剂 post-chlorinated PVC varnish thinners 122 过氯乙烯磁漆 post-chlorinated PVC enamels 123 虫胶清漆 shellac in alcohol s- olution 虫胶液 泡立水 5.6,5.8, 5.12,5.76 124 环己烯 cyclohexene 四氢化苯 CH2CH2CH2CH2CHCH 5.22,5.60, 5.94,5.104 125 环戊胺 cyclopentylamine 氨基环戊烷 CH2(CH2)3CHNH2 5.22 126 环氧漆固化剂 epoxycuring agents 5.6,5.12, 5.76 127 环氧漆稀释剂 epoxypaints thinner 128 苯 benzene 纯苯 C6H6 易燃 （有毒） 5.6,5.9, 5.97,5.102, 5.110,5.119 5 (26) 129 叔丁胺 tert-butylamine 2-氨基-2- 甲基丙烷 特丁胺 (CH3)3CNH2 易燃 5.12,5.94, 5.104,5.109 5 130 沥青漆稀释剂 bituminous paint thi- nners 5.6,5.12, 5.76 131 1-庚烯 1- heptene 正庚烯 正戊基乙烯 CH2CH(CH2)4CH3 易燃 5.6,5.22 5 132 氟苯 fluorobenzene C6H5F 5.22,5.76, 5.97,5.110 133 钛酸四乙酯 tetraethyl o-titanate 四乙氧基钛 Ti(OC2H5)4 5.22 134 钛酸四异丙酯 tetraisopropyl titanate Ti[OCH(CH3)2]4 135 原油 crude oil 石油 原矿油 5.6,5.9, 5.110,5.111 136 原甲酸甲酯 methyl o-formate 三甲氧基甲烷 (CH3O)3CH 5.22 137 硝酸正丙酯 propyl nitrate CH3CH2CH2ONO2 5.13,5.97, 5.109,5.111, 5.115 138 硝基外用瓷漆 nitrocellulose exte- rior enamels 5.6,5.12, 5.76 139 硝基透明漆 nitrocellulose clear lacbuers 140 硝基清漆 nitrocellulose varn- ishes 141 硝基磁漆 nitrocellulose enam- els 142 溶剂苯 crude benzene C6H6 5.6,5.22, 5.102,5.109, 5.111,5.119 143 硫代乙酸 thioacetic acid 硫代醋酸 CH3COSH 易燃 （腐蚀性） 5.71,5.97, 5.99,5.104, 5.109 5 (27) 144 1-氯丁烷 1- chlorobutane 氯化正丁烷 正丁基氯 CH3(CH2)2CH2Cl 易燃 5.9,5.12, 5.72,5.110 5 145 氯甲基甲醚 chloromethyl methyl ether 甲基氯甲醚 ClCH2OCH3 5.22,5.27, 5.94 146 氯甲酸乙酯 ethyl chloroformate 氯蚁酸乙酯 氯碳酸乙酯 ClCOOC2H5 易燃 （有毒） （腐蚀性） 5.12,5.72, 5.84,5.95, 5.97,5.99, 5.104,5.109 5 (26) (27) 147 氯甲酸甲酯 methyl chloroformate 氯蚁酸甲酯 氯碳酸甲酯 ClCOOCH3 5.12,5.72, 5.84,5.94, 5.97,5.99, 5.104,5.109 148 氯代异丁烷 isobuty1 chloride 1-氯-2-甲基丙烷 异丁基氯 (CH3)2CHCH2Cl 易燃 5.10,5.72 5 149 氯代异戊烷 isoamyl chloride 1-氯-3-甲基丁烷 异戊基氯 C5H11Cl 150 1-碘丙烷 1-iodopropane 碘代正丙烷 正丙基碘 CH3CH2CH2I 易燃 （有毒） 5.10,5.72, 5.109 5 (26) 151 2-碘丙烷 2-iodopropane 碘代异丙烷 异丙基碘 CH3CHICH3 5.72,5.108 152 3-碘-1-丙烯 3-iodo-1-propene 烯丙基碘 碘化烯丙基 CH2CHCH2I 5.10,5.72, 5.104,5.108 153 2-碘-2-甲基丙烷 2-iodo-2-methylpropane 碘代叔丁烷叔丁基碘 (CH3)3Cl 易燃 5.10,5.72 5 154 1-碘-2-甲基丙烷 1-iodo-2-methylpropane 碘化异丁烷 异丁基碘 (CH3)2CHCH2I 5.22 155 3-溴-1-丙烯 3-bromo-1-propane 烯丙基溴 CH2CHCH2Br 易燃 （有毒） 5.10,5.72, 5.94,5.97, 5.110 5 (26) 156 2-溴丙烷 2-bromopropane 溴化异丙烷 异丙基溴 (CH3)2CHBr 易燃 5.72,5.109 5 157 1-溴丁烷 1-bromobutane 溴代正丁烷 正丁基溴 CH3(CH2)2CH2Br 5.12,5.76 158 2-溴-2-甲基丙烷 2-bromo-2-methylpro- pane 溴代叔丁烷 叔丁基溴 三甲基溴甲烷 (CH3)3CBr 易燃 （有毒） 5.12,5.72, 5.111 5 (26) 159 酚醛-缩醛有机硅粘合剂 phenolic acetal sili- cone adhesive 易燃 5.6,5.8, 5.12,5.76 5 160 酚醛-缩醛粘合剂 phenolic acetal adhe- sive 5.6,5.8, 5.12,5.76 161 碳酸二甲酯 dimethyl carbonate 碳酸甲酯 (CH3)2CO3 5.22 162 缩醛烘干胶 polyvinyl butyral ba- king adhesive 5.6,5.12, 5.76 163 缩醛漆稀释剂 acetal paint thinner 164 醇酸漆稀释剂 alkyd thinners 165 噻吩 thiophene 硫杂茂 硫代呋喃 SCHCHCHCH 5.97,5.109, 5.110 A3.3 高闪点液体 表A7 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 乙二醇二乙醚 ethylene glycol diet- hyl ether 1,2-二乙氧基乙烷 二乙基溶纤剂 C2H5OCH2CH2OC2H5 易燃 5.22,5.110 5 2 乙二醇甲醚 ethylene glycol mono- methyl ether 2-甲氧基乙醇 甲基溶纤剂 CH3OCH2CH2OH 5.06,5.22, 5.110 3 乙酸乙二醇甲醚 ethylene glycl monomethyl ether acetate 乙酸甲基溶纤剂 2-甲氧基乙酸乙酯 CH3COOCH2CH2OCH3 5.22,5.110 4 乙酸正戊酯 amyl acetate 醋酸戊酯 CH3COO(CH2)4CH3 5.6,5.22, 5.110 5 乙酸仲己酯 sec-hexyl acetate 醋酸甲基戊酯 2-乙酸-4-甲基戊酯 CH3COOCH(CH3) (CH2)3CH3 6 1,2-二乙基苯 1,2-diethylbenzene 邻二乙基苯 C6H4(C2H5)2 5.22 7 1,3-二乙基苯 1,3-diethylbenzene 间二乙基苯 C6H4(C2H5)2 易燃 5.22 5 8 1,4-二乙基苯 1,4-diethylbenzene 对二乙基苯 C6H4(C2H5)2 9 1,2-二甲苯 1,2-xylene 邻二甲苯 C6H4(CH3)2 易燃 （有毒） 5.6,5.7, 5.12,5.102, 5.110 5 (26) 10 1,3-二甲苯 1,3-xylene 间二甲苯 C6H4(CH3)2 5.6,5.9, 5.102,5.110 11 1,4-二甲苯 1,4-xylene 对二甲苯 C6H4(CH3)2 5.6,5.9, 5.102,5.110 12 3-二甲氨基-1-丙胺 3-dimethylamino-1-propylamine N,N-二甲基-1,3-丙二胺 (CH3)2NCH2CH2CH2NH2 5.22,5.72, 5.94,5.111 13 1-二甲氨基-2-丙醇 1- dimethylamino-2- propanol N,N-二甲基异丙醇胺 (CH3)2NCH2CHOHCH3 易燃 5.22 5 14 N,N-二甲基乙醇胺 N,N-dimethylethanol- amine 2-二甲基氨基乙醇 N，N-二甲基-2-羟基乙胺 (CH3)2NCH2CH2OH 易燃 （有毒） 5.22,5.72, 5.94,5.111 5 (26) 15 2-甲基-2-丙醇 2-methyl-2-propanol 叔丁醇 特丁醇 三甲基甲醇 (CH3)3COH 易燃 5.22,5.50, 5.109 5 16 2,4-二甲基吡啶 2,4-dimethylpyridine 2,4-二甲基氮杂苯 C7H9N 易燃 （有毒） 5.22,5.72, 5.97,5.110 5 (26) 17 2,5-二甲基吡啶 2,5-dimethylpyridine 2,5-二甲基氮杂苯 C7H9N 18 2,6-二甲基吡啶 2,6-dimethylpyridine 2,6-二甲基氮杂苯 C7H9N 19 二异丁胺 diisobutylamine [(CH3)2CHCH2]2NH 易燃 5.22 5 20 1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane CH2ClCH2CH2Cl 5.22,5.72 21 1,3-二氯丙烯 1,3-dichloropropene 2-氯丙烯基氯 C3H4Cl2 5.72,5.96, 5.104 22 1,5-二氯戊烷 1,5-dichloropropentane CH2Cl(CH2)3CH2Cl 5.10,5.72 23 十氢萘 decahydronaphthalene 萘烷 C10H18 5.22 24 三正丙胺 tri-n-propylamine N(C3H7)3 易燃 （有毒） 5.22,5.72, 5.94,5.97, 5.110 5 (26) 25 1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene 均三甲苯 C6H3(CH3)3 易燃 5.22 5 26 2,2,2-三氟乙醇 2,2,2-trifluoroethyl alcohol CF3CH2OH 27 三聚乙醛 paraldehyde 三聚醋醛 仲（乙）醛 (CH3CHO)3 5.10,5.72, 5.111 28 2-己酮 2-hexanone 甲基丁基甲酮 CH3(CH2)3COCH3 5.22 29 1-壬烯 1-nonene 香茅烯 CH3(CH2)6CHCH2 30 双乙烯酮（抑制了的） diketene 二乙烯酮 C4H4O2 易燃 （有毒） 5.10,5.27, 5.48,5.57, 5.95,5.104, 5.109 5 (26) 31 双戊烯 dipentene 二聚戊烯 1,8-萜二烯 C10H16 易燃 5.22 5 32 丙苯 n-propylbenzene 丙基苯 C3H7C6H5 33 丙烯酸磁漆 acrylic enamels 5.6,5.12, 5.76 34 丙烯酸底漆 acrylic primers 35 丙酸正丁酯 butyl propionate C2H5COOC4H9 5.22 36 正丁酸乙酯 n-ethyl butyrate CH3CH2CH2COOCH2CH3 37 正丁酸正丙酯 n-propyl butyrate C3H7COOC3H7 38 正丁醇 butyl alcohol 丁醇 第一丁醇 CH3(CH2)3OH 易燃 （有毒） 5.22,5.76, 5.102,5.104, 5.110 5 (26) 39 正丁醚 n-butyl ether 氧化二丁烷 CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 易燃 5.22,5.60 5 40 正戊醇 1- amyl alcohol 1-戊醇 CH3(CH2)4OH 5.6,5.9, 5.102,5.104, 5.110,5.139 41 正硅酸乙酯 ethyl–n-silicate 硅酸四乙酯 四乙氧基硅烷 (C2H5)4SiO4 易燃 （有毒） 5.8,5.14, 5.71,5.94, 5.110 5 (26) 42 2,4-戊二酮 pentanedione 乙酰丙酮 戊间二酮 CH3COCH2COCH3 易燃 5.22,5.94 5 43 甲氧基乙酸甲酯 methyl methoxyacetate CH3OCH2COOCH3 5.22 44 2-甲基吡啶 2-methylpyridine α-甲基吡啶α-皮考啉 NCHCHCHCHCCH3 易燃 （有毒） 5.22,5.76, 5.94,5.97, 5.111 5 (26) 45 3-甲基吡啶 3-methylpyridine β-甲基吡啶β-皮考啉 NCHCHCHC(CH3)CH 5.22,5.72, 5.94,5.97, 5.111 46 甲基叔丁基酮 tert-butyl methyl ketone 3,3-二甲基-2-丁酮 1,1,1-三甲基丙酮甲基特丁基酮 CH3COC(CH3)3 易燃 5.22 5 47 甲酸正戊酯 amyl formate 蚁酸正戊酯 HCOO(CH2)4CH3 48 异丁醇 isobutyl alcohol 2-甲基-1-丙醇 (CH3)2CHCH2OH 49 异丁酸异丁酯 isobutyl isobutyrate (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 50 异戊酸乙酯 ethyl isovalerate (CH3)2CHCH2COOC2H5 51 异丙苯 isopropylbenzene 枯烯 C6H5CH(CH3)2 5.10,5.30, 5.110 52 仲丁醇 sec-butyl alcohol 第二丁醇 甲基乙基甲醇 CH3CH2CHOHCH3 5.22,5.102, 5.104,5.110 53 仲戊醇 sec-amylalcohol 2-戊醇 CH3CH2CH2CHOHCH3 5.6,5.22 54 有机硅耐高温漆 organosilicon heatr- esiant paint 5.6,5.12, 5.76 55 2-呋喃甲胺 2-furfurylamine 糠胺 麸胺 OCHCHCHCCH2NH2 5.22 56 吡咯 pyrrole 一氮二烯五环 氮(杂)茂 CHCHNHCHCH 5.10,5.48, 5.72,5.96, 5.97,5.111 57 乳酸乙酯 ethyl lactate 羟基丙酸乙酯 HO(CH3)CHCOOC2H5 5.6,5.22 58 沥青绝缘漆 bituminous insulati- on paints 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 59 沥青清烘漆 bituminous baking va- rnishes 60 沥青防污漆 bituminous antifoul- ing paint 61 沥青耐酸漆 bituminous acid resi- sting varnishes 62 沥青锅炉漆 bituminous boiler paints 63 沥青磁漆 bituminous enamels 64 环己酮 cyclohexanone CO(CH2)4CH2 易燃 （有毒） 5.22,5.110 5 (26) 65 环戊酮 cyclopentanone COCH2CH2CH2CH2 易燃 5.22,5.102, 5.110 5 66 环氧防腐漆 epoxy anticorrosive varnishes 5.6,5.12, 5.76 67 环氧清漆 epoxy varnishes 68 氧绝缘烘漆 epoxy insulating bak- ing paints 69 环氧磁漆 epoxy enamels 70 环氧酚醛防腐烘漆 epoxy phenolic baking paints 71 环氧醇酸清烘漆 epoxy alkyd baking varnishes 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 72 环氧腻子（分装） epoxy putties(twopack) 73 松节油 turpentine oil 5.1,5.22, 5.35,5.110 74 苯乙烯（抑制了的） phenylethylene 乙烯苯 （抑制了的） C6H5CHCH2 5.11,5.18, 5.33,5.34, 5.48,5.97, 5.110 75 苯甲醚 anisole 茴香醚 甲氧基苯 C6H5OCH3 5.22,5.94, 5.97 76 叔戊醇 tert-amyl alcohol 二甲基乙基原醇 第三戊醇 特戊醇 (CH3)2C(OH)CH2CH3 5.6,5.22 77 2-庚酮 2-heptanone 甲基戊基甲酮 CH3(CH2)4COCH3 5.22 78 3-庚酮 3-heptanone 乙基正丁基甲酮 CH3(CH2)3COCH2CH3 5.22,5.94, 5.110 79 4-庚酮 4-heptanone 二正丙基甲酮 (CH3CH2CH2)2CO 5.22 80 原甲酸(二)乙酯 ethyl-orthoformate 三乙氧基甲烷 (C2H5O)3CH 81 3-羟基-2-丁酮 3-hydroxy-2-butanone 乙酰甲基甲醇 CH3CH(OH)COCH3 5.22,5.48 82 氨基清烘漆 amino baking varnishes 5.6,5.12, 5.76 83 酚醛烘漆 phenolic baking varn- ishes 84 酚醛清漆 phenolic varnishes 易燃 5.6,5.12, 5.76 5 85 酚醛绝缘漆 phenolic insulating varnishes 86 酚醛透明漆 phenol formaldehyde varnishes 87 α-蒎烯 α-pinene α-松油萜 C10H16 5.22,5.35 88 2-硝基丙烷 2-nitropropane CH3CHNO2CH3 易燃 （有毒） 5.22,5.97, 5.110 5 (26) 89 硝基甲烷 nitromethane CH3NO2 5.13,5.71, 5.97,5.110, 5.135 90 硝酸正丁酯 n-butyl nitrate CH3(CH2)3NO3 易燃 5.13,5.72, 5.116 5 91 硝酸戊酯 amyl nitrate C5H11NO3 5.12,5.40, 5.116 92 4-氯甲苯 4-chlorotoluene 对氯甲苯 CH3C6H4Cl 易燃 （有毒） 5.72,5.109, 5.111 5 (26) 93 氯苯 chlorobenzene 一氯化苯 C6H5Cl 易燃 5.9,5.109, 5.111,5.140 5 94 黑氯丁橡胶可剥漆 black neoprene stri- ppable paints 5.6,5.12, 5.76 95 溴己烷 bromohexane 己基溴 CH3(CH2)5Br 5.14,5.72, 5.104 96 1-溴丙烷 1-bromopropane 正丙基溴 CH3CH2CH2Br 5.10,5.72, 5.111 97 溴戊烷 bromopentane 正戊基溴 CH3(CH2)4Br 5.22,5.72 98 1-溴-3-甲基丁烷 1-bromo-3-methylbutane 溴代异戊烷 异戊基溴 (CH3)2CHCH2CH2Br 易燃 5.10,5.72 5 99 碳酸二乙酯 diethyl carbonate 碳酸乙酯 (C2H5)2CO3 5.22 100 碳酸二丙酯 dipropyl carbonate 碳酸丙酯 (C2H5CH2O)2CO 101 醇酸烘漆 alkyd baking paints 5.6,5.12, 5.76 102 醇酸绝缘漆 alkyd insulating varnishes 103 醇酸清漆 alkyd varnishes 104 醇酸漆包线漆 alkyd wire enamels 105 樟脑油 camphor oil 樟木油 香樟油 樟脑原油 5.22 106 糠醛 furaldehyde 呋喃甲醛 C4H3O·CHO 易燃 （有毒） 5.72,5.94, 5.97,5.108, 5.111 5 (26) A4 第4类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 A4.1 易燃固体 表A8 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 2,4-二硝基间苯二酚（含水≥15%） 2,4-dinitroresorcinol (NO2)2C6H2(OH)2 易燃固体 （有毒） 5.7,5.15, 5.47,5.57, 5.97,5.99, 5.109 6 (26) 2 2,4-二硝基苯甲醚 2,4-dinitroanisole 2,4-二硝基茴香醚 CH3OC6H3(NO2)2 5.2,5.12, 5.10 3 2,4-二硝基苯酚(含水≥15%) 2,4-dinitrophenol (NO2)2C6H3OH 5.2,5.12, 5.47,5.97, 5.109 4 二硝基萘 dinitronaphthalene C10H6(NO2)2 易燃固体 5.2,5.13, 5.94,5.109 6 5 2,4-二硝基萘酚钠 2,4-dinitrophenol sodium salt 马汀氏黄 色淀黄 (NO2)2C6H3ONa·H2O 易燃固体 （有毒） 5.13,5.57, 5.72,5.109 6 (26) 6 N,N-二亚硝基五亚甲基四胺(含钝感剂) N，N-dinitrosopentam- ethylenetetramine H发泡剂 发泡剂BN 发泡剂DPT (CH2)5(NO)2N4 易燃固体 5.2,5.22, 5.29 6 7 1,4-丁炔二醇 1,4-butynediol 2-丁炔-1,4-二醇 电镀发光剂 HOCH2CCCH2OH 5.2,5.13, 5.32,5.57, 5.94,5.109, 5.112 8 三聚甲醛 sym-trioxane 三聚蚁醛 对称三噁烷 对称三氯六环 (CH2O)3 5.6,5.22, 5.82,5.94 9 五硫化二磷 phosphorus pentasul- fide 五硫化磷 P2S5或(P2S5)2 易燃固体 （有毒） 5.2,5.14, 5.57,5.86, 5.97,5.111, 5.112 6 (26) 10 1-甲基萘 1-methylnaphthalene α-甲基萘 CH3C10H7 易燃固体 5.22 6 11 四聚乙醛 m-acetal dehyde (C2H4O)4 5.1,5.6, 5.22,5.94 12 4-亚硝基苯酚 4-nitrosophenol 对亚硝基酚 NOC6H4OH 易燃固体 （有毒） 5.2,5.13, 5.33,5.37, 5.109 6 (26) 13 红磷 red phosphorus 赤磷 P4 易燃固体 5.7,5.22, 5.44,5.57, 5.76 6 14 咔唑 carbazole 9-氮杂芴 亚氨基二亚苯 (C6H4)2NH 5.22,5.96, 5.111 15 苊 acenaphthene 萘乙环 C10H6(CH2)2 5.22,5.71, 5.94 16 多聚甲醛 paraformaldehyde 聚合甲醛 聚蚁醛 (CH2O)n(n=8~100) 易燃固体 5.22,5.111 6 17 金属钛粉（含水＞25%） titanium powder 钛粉 海绵钛粉 Ti 5.22,5.23, 5.141 18 金属锆粉（含水＞25%） zirconium powder 锆粉 Zr 易燃固体 （有毒） 5.22,5.110 6 (26) 19 重氮氨基苯 1,3-diazo aminobenzene 三氮二苯 苯氨基重氮苯 C6H5NNNHC6H5 5.7,5.13, 5.95,5.110 20 莰烯 camphene 樟脑萜 2,2-二甲基-3-甲叉降菠烷 C10H16 易燃固体 5.22,5.110, 5.111 6 21 2-莰酮 camphor 樟脑 树脑 C10H16O 5.22,5.102, 5.110,5.111 22 铝粉（油蜡封装的） aluminium powder 铝银粉 Al 5.1,5.2, 5.32,5.37 23 2,2'-偶氮二异丁腈 2,2'-azobisisobutyr- onitrile 发泡剂N NCC(CH3)2NNC(CH3)2CN 易燃固体 （有毒） 5.9,5.57, 5.71,5.110 6 (26) 24 硝化纤维素（含氮量12.6%以下，含增塑物质≥18%） nitrocellulose 硝化棉 C12H17(ONO2)3O7~ C12H14(ONO2)6O7 易燃固体 5.7,5.12, 5.45,5.58, 5.76 6 25 1-硝基萘 1-nitronaphthalene C10H7NO2 易燃固体 （有毒） 5.72,5.97, 5.109 6 (26) 26 2-硝基萘 2-nitronaphthalene C10H7NO2 27 萘 naphthalene 煤焦油脑 C10H8 易燃固体 5.22,5.96, 5.110,5.111 6 28 硫磺 sulfur 硫磺块 硫磺粉 S 5.22,5.111 29 金属镁（片状、带状或条状） magnesium powder 镁 Mg 易燃固体 (遇湿易燃) 5.1,5.12, 5.23,5.32 6 (24) A4.2 自燃物品 表A9 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 二乙基锌 zinc diethyl Zn(C2H5)2 自燃 5.8,5.24, 5.67 7 2 三乙基铝 aluminuim triethyl (C2H5)3Al 5.16,5.23, 5.51,5.64, 5.67,5.96 3 三甲基铝 aluminium trimethyl 甲基铝 (CH3)3Al 5.51,5.67, 5.122 4 三异丁基铝 aluminium triisobutyl [(CH3)2CHCH2]3Al 5.15,5.23, 5.51,5.64, 5.67,5.96 5 4-亚硝基-N,N-二乙基苯胺 4-nitroso-N,N-dieth- yl aniline 对亚硝基二乙基苯胺 N,N-二乙基-4-亚硝基苯胺 NOC6H4N(C2H5)2 自燃 （有毒） 5.13,5.67, 5.97,5.109 7 (26) 6 4-亚硝基-N,N-二甲基苯胺 4-nitroso-N,N-dimet- hylaniline 对亚硝基二甲基苯胺 N,N-二甲基对亚硝基苯胺 NOC6H4N(CH3)2 5.12,5.67, 5.110 7 连二亚硫酸钠 sodium dithionite hy- drosulfite 保险粉 低亚硫酸钠 Na2S2O4·2H2O 自燃 (遇湿易燃) 5.7,5.23, 5.67,5.72, 5.111 7 (24) 8 铪粉（干燥的） hafnium powder Hf 自燃 （有毒） 5.2,5.13, 5.67,5.110 7 (26) 9 黄磷 phosphorus P4 5.7,5.57, 5.67,5.105, 5.112 10 硫化钠（无水或含结晶水＜30%） sodium sulfide 臭碱 硫化碱 Na2S 自燃 （腐蚀性） 5.13,5.57, 5.67,72, 5.78,5.99, 5.111 7 (27) A4.3 遇湿易燃物品 表A10 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 三氯硅烷 trichlorosilane 硅仿 硅氯仿 SiHCl3 遇湿易燃 5.10,5.72, 5.84,5.79 8 2 甲醇钠 sodium methylata 甲氧基钠 CH3ONa 遇湿易燃 （腐蚀性） 5.24,5.72, 5.99,5.109, 5.112 8 (27) 3 四氢化铝锂 lithium aluminium te- trahydride 四氢化锂铝 LiAlH4 遇湿易燃 5.2,5.13, 5.24,5.29, 5.126 8 4 金属钠 sodium 钠 Na 5.23,5.32, 5.44,5.96, 5.128 5 金属钾 potassium 钾 K 5.23,5.29, 5.32,5.43, 5.96 6 金属钙 calcium 钙 Ca 5.9,5.23, 5.32,5.96 7 金属铯 cesium Cs 5.23,5.32, 5.96 8 金属铷 rubidium Rb 9 金属锂 lithium 锂 Li 5.8,5.23, 5.29,5.96 10 金属锶 strontium 锶 Sr 5.23,5.32, 5.96 11 钠汞齐 sodium amalgam NaxHgy 5.13,5.24, 5.29,5.71 12 氢化钙 calcium hydride CaH2 5.9,5.24, 5.29 13 氢化锂 lithium hydride LiH 5.8,5.24, 5.29,5.96 14 钾钠合金 sodium potassium alloys 钠钾合金 NaK 遇湿易燃 5.7,5.23, 5.32,5.43, 5.129 8 15 氨基化钠 sodium amide NaNH2 5.9,5.23, 5.71,5.84, 5.99 16 氨基化锂 lithium amide 氨基锂 氨化锂 LiNH2 5.8,5.23, 5.29,5.86, 5.99 17 锌粉 zinc powder 亚铅粉 Zn 5.2,5.7, 5.23,5.32, 5.37,5.43, 5.55 18 铝粉（未封装的） aluminium powder 银粉 铝银粉 Al 5.2,5.11, 5.32,5.37, 5.97 19 氰氨化钙 (含碳化钙＞0.1%） calcium cyanamide 石灰氮 CaCN2 5.23,5.32, 5.110 20 硼氢化钠 sodium borohydride 氢硼化钠 NaBH4 5.8,5.24, 5.29,5.112 21 硼氢化钾 potassium borohydride 氢硼化钾 KBH4 22 碳化钙 calcium carbide 电石 CaC2 5.11,5.23, 5.30,5.55, 5.57 23 碳化铝 aluminium carbide Al4C3 5.24,5.29, 5.112 24 镁粉 magnesium powder 金属镁 Mg 5.1,5.12, 5.23,5.32 25 磷化钙 calcium phosphide 二磷化三钙 Ca3P2 5.36,5.88, 5.97,5.130 26 磷化铝 aluminium phosphide AlP 遇湿易燃 （有毒） 5.24,5.88, 5.97,5.105 8 (26) 27 磷化锌 zinc phosphide Zn3P2 5.9,5.88, 5.97,5.105, 5.111 A5 第5类 氧化剂和有机过氧化物 A5.1 氧化剂 表A11 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 三氧化铬（无水的） chromium trioxide 铬酸酐 CrO3 氧化性 （腐蚀性） 5.70,5.99, 5.110,5.115 9 (27) 2 五氧化二碘 iodine pentoxide 碘酐 I2O5 氧化性 5.41,5.92, 5.110,5.115 9 3 次氯酸钙 （含有效氯10%～39%） bleaching powder 漂粉精 主要成分为Ca(OCl)2 氧化性 （腐蚀性） 5.15,5.23, 5.32,5.47, 5.49,5.99, 5.111,5.116 9 (27) 4 亚硝酸钠 sodium nitrite NaNO2 氧化性 5.57,5.70, 5.115 9 5 亚硝酸钡 barium nitrite Ba(NO2)2 6 亚硝酸钾 potassium nitrite KNO2 7 亚氯酸钠 sodium chlorite NaClO2 5.33,5.45, 5.47,5.70, 5.115 8 过氧化钠 sodium peroxide 双氧化钠 二氧化钠 Na2O2 氧化性 （腐蚀性） 5.23,5.70, 5.95,5.112, 5.115 9 (27) 9 过氧化钡 barium peroxide 二氧化钡 BaO2或BaO2·8H2O 氧化性 （有毒） 5.19,5.70, 5.94,5.110, 5.115 9 (26) 10 过氧化钙 calcium peroxide 二氧化钙 CaO2 氧化性 5.19,5.70, 5.95,5.112, 5.115 9 11 过氧化钾 potassium peroxide K2O2 氧化性 （腐蚀性） 5.23,5.42, 5.55,5.78, 5.95,5.112, 5.115 9 (27) 12 过氧化铅 lead peroxide 二氧化铅 PbO2 氧化性 （有毒） 5.19,5.26, 5.70,5.72, 5.110,5.115 9 (26) 13 过氧化锌 zinc peroxide 二氧化锌 ZnO2 氧化性 5.26,5.47, 5.70,5.115 9 14 过氧化锶 strontium peroxide 二氧化锶 SrO2 或SrO2.8H2O 5.70,5.115 15 过氧化镁 magnesium peroxide 二氧化镁 MgO2 5.17,5.26, 5.70,5.115 16 过氧化氢溶液 (8%≤含过氧化氢≤40%) hydrogen peroxide solution 双氧水 H2O2 5.11,5.115 17 过氧化氢溶液 (40%＜含过氧化氢≤60%) hydrogen peroxide solution 氧化性 （腐蚀性） 5.11,5.53, 5.57,5.99, 5.115,5.144 9 (27) 18 过氧化氢溶液（含过氧化氢＞60%,特许的） hydrogen peroxide solution 19 过硫酸钠 sodium persulfate 高硫酸钠 过二硫酸钠 Na2S2O8 氧化性 5.25,5.70, 5.94,5.115 9 20 过硫酸钾 potassium persulfate 高硫酸钾 过二硫酸钾 K2S2O8 21 过硫酸铵 ammonium persulfate 硫酸铵 过二硫酸铵 (NH4)2S2O8 5.25,5.70, 5.94,5.115 22 过硼酸钠 sodium perborate 高硼酸钠 NaBO3·H2O2·3H2O或 NaBO3·4H2O 5.25,5.115 23 仲高碘酸钠 sodium p-periodate 仲过碘酸钠 一缩原高碘酸钠 ①Na5IO6 ②Na3H2IO6 5.27,5.70, 5.115 24 重铬酸钠 sodium dichromate 红矾钠 Na2Cr2O7·2H2O 氧化性 （有毒） （腐蚀性） 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 9 (26) (27) 25 重铬酸钾 potassium dichromate 红矾钾 K2Cr2O7 氧化性 5.19,5.57, 5.70,5.99, 5.110,5.115 9 26 重铬酸钡 barium dichromate BaCr2O7·2H2O 氧化性 （有毒） 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 9 (26) 27 重铬酸铜 cupric dichromate CuCr2O7·2H2O 氧化性 9 28 重铬酸铯 cesium dichromate Cs2Cr2O7 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.113,5.115 29 重铬酸铵 ammonium dichromate 红矾铵 (NH4)2Cr2O7 5.17,5.29, 5.57,5.70, 5.99,5.110, 5.115 30 重铬酸银 silver dichromate Ag2Cr2O7 5.19,5.70, 5.99,5.110, 5.115 31 高铼酸钾 potassium perrhenate KReO4 5.31,5.70, 5.115 32 高铼酸铵 ammonium perrhenate NH4ReO4 5.70,5.115 33 高氯酸 （含量50%～72%） perchloric acid 过氯酸 HClO4·2H2O 氧化性 （腐蚀性） 5.11,5.57, 5.70,5.95, 5.98,5.112, 5.115 9 (27) 34 高氯酸钠 sodium perchlorate 过氯酸钠 NaClO4 氧化性 5.33,5.47, 5.57,5.70, 5.110,5.112 9 35 高氯酸钡 barium perchlorate 过氯酸钡 Ba(ClO4)2·3H2O 5.47,5.70, 5.97,5.115 36 高氯酸铅 lead perchlorate 过氯酸铅 Pb(ClO4)2·3H2O 氧化性 （有毒） 5.16,5.33, 5.70,5.110, 5.112,5.115 9 (26) 37 高氯酸钾 potassium perchlorate 过氯酸钾 KClO4 氧化性 5.47,5.70, 5.94,5.110, 5.112,5.115 9 38 高氯酸钙 calcium perchlorate Ca(ClO4)2 5.17,5.70, 5.112 39 高氯酸锂 lithium perchlorate 过氯酸锂 LiClO4 5.47,5.70, 5.94,5.112 40 高氯酸铵 ammonium perchlorate 过氯酸铵 NH4ClO4 5.32,5.47, 5.57,5.70, 5.71,5.112 41 高氯酸镁 magnesium perchlorate 过氯酸镁 Mg(ClO4)2 5.47,5.70, 5.110,5.112 42 高碘酸 periodic acid 过碘酸 仲高碘酸 HIO4·2H2O 5.17,5.70, 5.71,5.94, 5.110 43 高碘酸钠 sodium periodate (偏)高碘酸钠 ①NaIO4； ②NaIO4·3H2O 5.70,5.94, 5.110,5.115 44 高碘酸钾 potassium periodate (偏)高碘酸钾 KIO4 5.16,5.70, 5.94,5.110, 5.115 45 高锰酸钠 sodium permanganate 过锰酸钠 NaMnO4·3H2O 5.56,5.70, 5.110,5.112 5.115 46 高锰酸钾 potassium permanganate 过锰酸钾 灰锰酸氧 KMnO4 5.16,5.33, 5.45,5.50, 5.54,5.55, 5.56,5.78, 5.115 47 高锰酸钙 calcium permanganate 过锰酸钙 Ca(MnO4)2·5H2O 5.70,5.112, 5.115 48 高锰酸锌 zinc permanganate Zn(MnO4)2·6H2O 49 硝酸汞 mercuric nitrate 硝酸高汞 Hg(NO3)2 氧化性 （有毒） 5.70,5.71, 5.97,5.110, 5.112 9 (26) 50 硝酸钯 palladium nitrate 硝酸亚钯 Pd(NO3)2 氧化性 5.70,5.112, 5.115 9 51 硝酸钐 samarium nitrate Sm(NO3)3·6H2O 5.70,5.115 52 硝酸钡 barium nitrate Ba(NO3)2 氧化性 （有毒） 5.70,5.110, 5.112,5.115 9 (26) 53 硝酸钠 sodium nitrate 智利硝 NaNO3 氧化性 5.16,5.53, 5.55,5.112, 5.115 9 54 硝酸钙 calcium nitrate 钙硝石 Ca(NO3)2·4H2O 5.16,5.70, 5.112,5.115 55 硝酸钾 potassium nitrate 火硝 KNO3 5.16,5.53, 5.55,5.114, 5.115 56 硝酸胍 guanidine nitrate 硝酸亚氨脲 H2NC(NH)NH2·HNO3 5.24,5.55, 5.57,5.115 57 硝酸钴 cobaltous nitrate 硝酸亚钴 Co(NO3)2·6H2O 5.70,5.112, 5.115 58 硝酸铅 lead nitrate Pb(NO3)2 5.16,5.70, 5.110,5.112 5.115 59 硝酸铁 ferric nitrate 硝酸高铁 Fe(NO3)3·9H2O 5.16,5.70, 5.112,5.115 60 硝酸铝 aluminium nitrate Al(NO3)3·9H2O 5.16,5.70 61 硝酸铯 cesium nitrate CsNO3 5.70 62 硝酸铬 chromic nitrate ①Cr(NO3)3·7.5H2O ②Cr(NO3)3·9H2O 5.70,5.99, 5.110,5.112 63 硝酸铜 cupric nitrate ①Cu(NO3)2·3H2O ②Cu(NO3)2·6H2O 氧化性 5.16,5.70, 5.99,5.110, 5.112 9 64 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) ammonium nitrate 硝铵 NH4NO3 5.13,5.70, 5.112 65 硝酸钕 neodymium nitrate Nd(NO3)3·6H2O 5.70,5.110 66 硝酸锂 lithium nitrate LiNO3 5.70 67 硝酸锆 zirconium nitrate Zr(NO3)4·5H2O 5.70,5.112 68 硝酸锌 zinc nitrate ①Zn(NO3)2·3H2O ②Zn(NO3)2·6H2O 69 硝酸锆酰 zirconium oxynitrate 硝酸氧锆 ZrO(NO3)2·2H2O 70 硝酸镧 lanthanum nitrate La(NO3)3·6H2O 71 硝酸锰 manganous nitrate Mn(NO3)2·4H2O 72 硝酸镍 nickel nitrate 硝酸亚镍 Ni(NO3)2·6H2O 5.16,5.70, 5.112 73 硝酸镁 magnesium nitrate ①Mg(NO3)2·2H2O ②Mg(NO3)2·6H2O 74 硝酸锶 strontium nitrate Sr(NO3)2 75 硝酸镉 cadmium nitrate ①Cd(NO3)2 ②Cd(NO3)2·4H2O 76 硝酸镝 dysprosium nitrate Dy(NO3)3·5H2O 5.70,5.72 77 硝酸镨 praseodymium nitrate Pr(NO3)3 5.70 78 硝酸铊 thallium nitrate 硝酸亚铊 TiNO3 5.70,5.97, 5.110 79 硝酸铋 bismuth nitrate Bi(NO3)3·5H2O 5.70,5.97, 5.112 80 氯酸钠 sodium chlorate NaClO3 氧化性 （有毒） 5.16,5.33, 5.70,5.110, 5.112,5.115 9 (26) 81 氯酸钡 barium chlorate Ba(ClO3)2·H2O 5.16,5.33, 5.47,5.70, 5.110 82 氯酸钾 potassium chlorate KClO3 氧化性 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.57,5.70 9 83 氯酸铵 ammonium chlorate NH4ClO3 5.13,5.33, 5.57,5.70 84 氯酸锶 strontium chlorate Sr(CiO3)2 5.33,5.70 85 碘酸 iodic acid HIO3 5.17,5.70, 5.95,5.99, 5.110 86 碘酸氢钾 potassium biiodate 碘酸钾合一碘酸 重碘酸钾 KIO3·HIO3 5.40,5.70, 5.99 87 碘酸钠 sodium iodate NaIO3 5.17,5.70, 5.99 88 碘酸钡 barium iodate Ba(IO3)2 氧化性 （有毒） 5.17,5.70, 5.110 9 (26) 89 碘酸钙 calcium iodate Ca(IO3)2 氧化性 5.17,5.70 9 90 碘酸钾 potassium iodate KIO3 5.16,5.70, 5.99,5.110 91 碘酸铅 lead iodate Pb(IO3)2 5.17,5.70, 5.110 92 碘酸铵 ammonium iodate NH4IO3 5.17,5.70 93 碘酸银 silver iodate AgIO3 5.70 94 碘酸锌 zinc iodate Zn(IO3)2 95 碘酸锂 lithium iodate LiIO3 氧化性 5.70,5.99, 5.110,5.112 9 96 碘酸镉 cadmium iodate Cd(IO3)2 5.70,5.110 97 溴酸钠 sodium bromate NaBrO3 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.70 98 溴酸钡 barium bromate Ba(BrO3)2·H2O 氧化性 （有毒） 5.16,5.70, 5.110 9 (26) 99 溴酸钾 potassium bromate KBrO3 5.16,5.33, 5.45,5.47, 5.70,5.110 100 溴酸银 silver bromate AgBrO3 氧化性 5.16,5.70 9 101 溴酸锌 zinc bromate Zn(BrO3)2·6H2O 5.33,5.45, 5.47,5.70, 5.112 102 溴酸镁 magnesium bromate Mg(BrO3)2·6H2O 5.70,5.72 A5.2 有机过氧化物 表A12 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含稳定剂） peroxyacetic acid 过醋酸 过氧乙酸 CH3COOOH 氧化性 5.13,5.42, 5.47,5.94, 5.99,5.104 10 2 过甲酸 performic acid 过蚁酸 HCOOOH 5.42,5.46, 5.47,5.99, 5.104 3 过氧化二异丙苯（工业纯，含量＞42%，带有惰性固体的） dicumyl peroxide 过氧化二枯基 硫化剂DCP [(CH3)3CC6H5]2O2 5.13,5.18, 5.33,5.57 4 过氧化二苯甲酰 benzoyl peroxide 过氧化苯甲酰 (C6H5CO)2O2 氧化性 5.13,5.33, 5.57,5.115 10 5 过氧化十二酰（工业纯） dodecanoyl peroxide 过氧化月桂酰 引发剂B (C11H23CO)2O2 5.4,5.15, 5.57 6 过氧化甲乙酮 methyl ethyl ketone peroxide 过氧化丁酮液 催化剂M C4H8O2 5.4,5.15, 5.57 7 过氧化苯甲酸叔丁酯 tert-butyl perbenzoate 过苯甲酸特丁酯 过氧化叔丁基苯甲酸酯 C6H5COOOC(CH3)3 5.4,5.13, 5.42,5.55, 5.57 8 过氧化环己酮 cyclohexanone peroxide C12H22O5 5.4,5.13, 5.18,5.47, 5.55,5.57, 5.94 9 过氧化叔丁醇 tert-butyl hydroperoxide 过氧化特丁醇 过氧化氢叔丁醇 (CH3)3COOH 5.4,5.15, 5.42,5.55, 5.57 10 过氧化羟基异丙苯 cumene hydroperoxide 过氧化羟基茴香素 枯基过氧化氢 C6H5C(CH3)2OOH A6 第6类 有毒品 表A13 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 一氧化铅 lead oxide 黄丹 密陀僧 PbO 有毒 5.97,5.107 11 2 乙二酸 ethanedioic acid 草酸 蓚酸 (COOH)2·2H2O 5.95,5.97, 5.107 11 3 乙二酸二乙酯 diethyl ethanedioate 草酸乙酯 草酸二乙酯 (COOC2H5)2 5.8,5.72, 5.110 4 乙二酸二丁酯 dibutyl oxalate 草酸二丁酯 草酸丁酯 (COOC4H9)2 5.8,5.14, 5.110 5 乙二酸二甲酯 dimethyl oxalate 草酸甲酯 草酸二甲酯 (COOCH3)2 5.8,5.94, 5.108 6 N-乙基苯胺 N-ethylaniline 乙苯胺 C2H5NHC6H5 有毒 5.8,5.35, 5.78,5.108, 5.111 11 7 2-乙基苯胺 2-ethylaniline 邻氨基乙苯 邻乙基苯胺 C6H4NH2C2H5 5.71,5.108, 5.111 8 4-乙氧基苯胺 4-phenetidine 对氨基苯乙醚 对乙氧基苯胺 C6H4OC2H5NH2 5.71,5.97, 5.108 9 乙酰甲胺磷 acephate 高灭灵 杀虫灵 O，S-二甲基-N-乙酰基硫代磷酰胺 C4H10NO3SP 5.97,5.108, 5.111 10 N,N-二乙基邻甲苯胺 N,N-diethyl-o-toluidine 2-(二乙胺基)甲苯 CH3C6H4N(C2H5)2 5.8,5.108 11 N,N-二乙基间甲苯胺 N,N-diethyl-m-toluidine 3-(二乙胺基)甲苯 CH3C6H4N(C2H5)2 5.8,5.71, 5.97,5.104, 5.108 12 N,N-二乙基苯胺 N,N-diethylaniline 二乙氨基苯 (C2H5)2NC6H5 5.8,5.97, 5.108 13 二甲苯酚 xylenol 二甲酚 (CH3)2C6H3OH 有毒 （腐蚀性） 5.99,5.104, 5.108 11 (27) 14 2,3-二甲基苯胺 2,3-xylidine 1-氨基-2,3-二甲基苯 (CH3)2C6H3NH2 有毒 5.8,5.72, 5.97,5.108, 5.111 11 15 2,4-二甲基苯胺 2,4-xylidine 1-氨基-2,4-二甲基苯 (CH3)2C6H3NH2 16 2,5-二甲基苯胺 2,5-xylidine 1-氨基-2,5-二甲基苯 (CH3)2C6H3NH2 17 2,6-二甲基苯胺 2,6-xylidine 1-氨基-2,6-二甲基苯 (CH3)2C6H3NH2 18 3,4-二甲基苯胺 3,4-xylidine 1-氨基-3,4-二甲基苯 (CH3)2C6H3NH2 19 N,N-二甲基苯胺 N,N-dimethylaniline (CH3)2NC6H5 有毒 5.8,5.72, 5.97,5.108, 5.111 11 20 3,3′-二甲基联苯胺 3,3′-dimethylbenzidine 邻联甲苯胺 [C6H3(CH3)NH2]2 5.8,5.17, 5.108 21 2,4-二异氰酸甲苯酯 2,4-tolylene diisocyanate 甲苯-2,4-二异氰酸酯 CH3C6H3(NCO)2 22 2,6-二异氰酸甲苯酯 2,6-tolylenediisocyanate 甲苯-2,6-二异氰酸酯 CH3C6H3(NCO)2 5.72,5.95, 5.108 23 1,1-二苯肼 1,1-diphenylhydrazine 1，1-二苯基联胺 [C6H5]2NNH2 5.8,5.16, 5.104,5.108 24 1,2-二苯肼 1,2-diphenylhydrazine 对称二苯胺 C6H5NHNHC6H5 5.8,5.72, 5.104,5.108 25 二氧化硒 selenium dioxide 亚硒酐 SeO2 剧毒 5.77,5.94, 5.105 12 26 2,4-二氨基甲苯 2,4-toluenediamine 甲苯-2,4-二胺 CH3C6H3(NH2)2 有毒 5.71,5.108 11 27 2,5-二氨基甲苯 2,5-toluenediamine 甲苯-2,5-二胺 CH3C6H3(NH2)2 28 2,6-二氨基甲苯 2,6-toluenediamine 甲苯-2,6-二胺 CH3C6H3(NH2)2 29 2,4-二硝基二苯胺 2,4-dinitrodiphenylamine (NO2)2C6H3NHC6H5 5.8,5.71, 5.108 30 3,4-二硝基二苯胺 3,4-dinitrodiphenylamine (NO2)2C6H3NHC6H5 31 2,4-二硝基甲苯 2,4-dinitrotoluene C6H3CH3(NO2)2 有毒 （易燃） 5.2,5.12, 5.76,5.110, 5.111 11 (22) 32 4,6-二硝基邻甲苯酚 4,6-dinitro-o-cresol 4,6-二硝基邻甲酚 (NO2)2C6H2(CH3)OH 有毒 5.13,5.97, 5.99,5.10 11 33 1,2-二硝基苯 1,2-dinitrobenzene 邻二硝基苯 C6H4(NO2)2 有毒 （易燃） 5.2,5.13, 5.94,5.97, 5.110 11 (22) 34 1,3-二硝基苯 1,3-dinitrobenzene 间二硝基苯 C6H4(NO2)2 35 1,4-二硝基苯 1,4- dinitrobenzene 对二硝基苯 C6H4(NO2)2 36 2,4-二硝基苯胺 2,4-dinitroaniline (NO2)2C6H3NH2 有毒 5.8,5.71, 5.108 11 37 2,6-二硝基苯胺 2,6-dinitroaniline (NO2)2C6H3NH2 38 3,5-二硝基苯胺 3,5-dinitroaniline (NO2)2C6H3NH2 39 2,4-二硝基氟化苯 2,4-dinitrofluorobenzene C6H3F(NO2)2 5.72,5.108 40 2,4-二硝基萘酚 2,4-dinitro-1-naphthol (NO2)2C10H5OH 5.15,5.57, 5.108 41 1,3-二氯丙酮 1,3-dichloroacetone CH2ClCOClCH2 5.8,5.71, 5.101,5.104,5.108 42 2,4-二氯甲苯 2,4-dichlorotoluene CH3C6H3Cl2 5.72,5.108 43 2,5-二氯甲苯 2,5-dichlorotoluene CH3C6H3Cl2 44 3,4-二氯甲苯 3,4-dichlorotoluene CH3C6H3Cl2 45 二氯甲烷 dichloromethane 亚甲基氯 甲撑氯 CH2Cl2 5.77,5.102, 5.104 46 二氯乙酸乙酯 ethyl dichloroacetate 二氯醋酸乙酯 Cl2CHCO2CH2CH3 5.16,5.72, 5.108 47 二氯乙酸甲酯 methyl dichloroacetate 二氯醋酸甲酯 Cl2CHCO2CH3 有毒 5.71,5.104, 5.108,5.121 11 48 1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene 邻二氯苯 C6H4Cl2 5.8,5.72, 5.104,5.108,5.131 49 1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene 对二氯苯 C6H4Cl2 5.22,5.72, 5.97,5.110, 5.131 50 1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene 间二氯苯 C6H4Cl2 5.8,5.72, 5.95,5.108, 5.131 51 2,3-二氯苯胺 2,3-dichloroaniline Cl2C6H3NH2 5.72,5.97, 5.108 52 2,4-二氯苯胺 2,4-dichloroaniline Cl2C6H3NH2 53 2,5-二氯苯胺 2,5-dichloroaniline 对二氯苯胺 Cl2C6H3NH2 54 2,6-二氯苯胺 2,6-dichloroaniline Cl2C6H3NH2 55 3,4-二氯苯胺 3,4-dichloroaniline Cl2C6H3NH2 56 3,5-二氯苯胺 3,5-dichloroaniline Cl2C6H3NH2 57 2,3-二氯硝基苯 2,3-dichloronitrobenzene Cl2C6H3NO2 5.8,5.72, 5.97,5.108 58 2,4-二氯硝基苯 2,4-dichloronitrobenzene Cl2C6H3NO2 59 2,5-二氯硝基苯 2,5-dichloronitrobenzene Cl2C6H3NO2 60 3,4-二氯硝基苯 3,4-dichloronitrobenzene Cl2C6H3NO2 61 二氯化苄 benzal chloride 苄叉二氯 二氯甲基苯 C6H5CHCl2 （腐蚀性） 5.99,5.104, 5.101,5.108 11 (27) 62 2,2-二氯二乙醚 2,2-dichlorodiethyl ether 对称二氯二乙醚 ClCH2CH2OCH2CH2Cl 有毒 5.8,5.34, 5.72,5.84, 5.97,5.104, 5.108 11 63 1,2-二溴乙烷 1,2-dibromoethane 乙撑二溴 CH2BrCH2Br 5.71,5.95, 5.97,5.109 64 二溴磷（含量＞50%） dibrom O,O-二甲基- O -（1,2-二溴-2,2-二氯乙基）磷酸酯 (CH3O)2P(O)OC(Br)HC (Br)Cl2 5.97,5.108, 5.111 65 二碘甲烷 diiodomethane CH2I2 5.71,5.102, 5.104,5.110 66 三苯膦 triphenyl phosphine (C6H5)3P 5.8,5.71, 5.108 67 三氟乙酰苯胺 trifluoroacetanilid C6H5NHCOCF3 5.108 68 三氧化二砷 arsenic trioxide 砒霜 亚砷酸酐 白砒 As2O3 剧毒 5.74,5.97, 5.105 12 69 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane 甲基氯仿 α-三氯乙烷 CH3CCl3 有毒 5.97,5.102, 5.109 11 70 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane β-三氯乙烷 C2H2CHCl2 71 三氯乙烯 trichloroethylene CHClCCl2 5.110,5.111 72 三氯乙醛 (无水的,抑制了的) trichloroacetaldehyde 氯醛 CCl3CHO 有毒 （腐蚀性） 5.48,5.73, 5.97,5.99, 5.104 11 (27) 73 三氯化砷 arsenic trichloride 氯化砷 AsCl3 剧毒 5.78,5.84, 5.97,5.98, 5.104,5.105 12 74 1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane CH2ClCHClCH2Cl 有毒 5.8,5.71, 5.76,5.97, 5.104 11 75 α,α,α-三氯甲苯 α,α,α-benzotri- chloride 三氯甲苯 三氯苄 苯氯仿 C6H5CCl3 5.84,5.94, 5.97,5.108, 5.111 76 三氯甲烷 chloroform 氯仿 CHCl3 5.77,5.92, 5.102,5.110,5.111 77 1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene C6H3Cl3 5.108,5.111 78 1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene C6H3Cl3 79 1,3,5-三氯苯 1,3,5-trichlorobenzene C6H3Cl3 80 2,4,5-三氯苯胺 2,4,5-trichloroaniline 1-氨基- 2,4,5-三氯苯 Cl3C6H2NH2 81 2,4,6-三氯苯胺 2,4,6-trichloroaniline 1-氨基-2,4, 6-三氯苯 Cl3C6H2NH2 5.108,5.111 82 三溴乙烯 tribromoethylene Br2CCHBr 5.108 83 三溴甲烷 tribromomethane 溴仿 CHBr3 5.72,5.92, 5.101,5.102, 5.110,5.111 84 三碘化砷 arsenic triiodide 碘化亚砷 AsI3 剧毒 5.61,5.77, 5.84,5.92, 5.105 12 85 三聚氰酸三烯丙酯 triallyl cyanurate (CH2CHCH2OC)3N3 有毒 5.72,5.79, 5.108 11 86 己二腈 adipic dinitrile 1,4-二氰基丁烷 氰化四亚甲基 NC(CH2)4CN 5.8,5.72, 5.109 87 己腈 hexanenitrile 氰化正戊烷 戊基氰 CH3(CH2)4CN 有毒 （易燃） 5.72,5.78, 5.89,5.108 11 (21) 88 马拉硫磷 Malathion 马拉松 四○四九 (CH3O)2P(S)SCH(CH2CO2C2H5)COOC2H5 有毒 5.97,5.108 11 89 五氧化二砷 arsenic pentoxide 砷酸酐 As2O5 剧毒 5.77,5.105 12 90 五氧化二锑 antimony pentoxide Sb2O5 有毒 5.16,5.40, 5.94,5.97, 5.107 11 91 五氯乙烷 pentachloroethane CHCl2CCl3 5.72,5.108 92 六氯乙烷 hexachloroethane 六氯化碳 全氯乙烷 CCl3CCl3 5.8,5.12, 5.97,5.111 93 六氯-1,3-丁二烯 hexachloro-1,3-butaiene 全氯1,3-丁二烯 Cl2CCClCClCCl2 5.104,5.110 94 六氯苯 hexachlorobenzene 六氯代苯 C6Cl6 5.72,5.97, 5.108 95 丙二腈 cyanoacetonitrile 二氰甲烷 氰化亚甲基 缩苹果腈 CH2(CN)2 剧毒 5.72,5.108 12 96 丙烯酰胺 acrylamide CH2CHCONH2 有毒 5.73,5.97, 5.108 11 97 丙酮氰醇 acetone cyanohydrine 氰丙醇 2-羟基异丁腈 (CH3)2C(OH)CN 有毒 （易燃） 5.16,5.109 11 (21) 98 戊二腈 glutaronitrile 1,3-二氰基丙烷 NC(CH2)3CN 有毒 5.7,5.108 11 99 戊腈 pentanenitrile 氰化丁烷 丁基氰 CH3(CH2)3CN 有毒 （易燃） 5.72,5.78, 5.89,5.109 11 (21) 100 2-甲苯酚 2-cresol 邻甲苯酚 C6H4OHCH3 有毒 （腐蚀性） 5.72,5.73, 5.99,5.104, 5.108 11 (27) 101 3-甲苯酚 3-cresol 间甲酚 C6H4OHCH3 102 4-甲苯酚 4-cresol 对甲酚 CH3C6H4OH 5.72,5.73, 5.99,5.108 103 （混合）甲酚 cresol(mixed) C6H4(OH)CH3 5.71,5.73, 5.99,5.103, 5.108,5.111 104 甲拌磷 phorate 赛美特 西梅脱 3911 O, O -二乙基-S-（乙硫基甲基）二硫代磷酸酯 (C2H5O)2PSSCH2·SC2H5 剧毒 5.71,5.97, 5.106,5.111 12 105 甲胺磷 Methamidophos 多灭灵 脱麦隆 O,S-二甲基硫代磷酰胺 C2H8NO2PS 106 2-甲氧基苯胺 2-anisidine 邻氨基苯甲醚 邻茴香胺 邻甲氧基苯胺 CH3OC6H4NH2 有毒 5.72,5.108 11 107 3-甲氧基苯胺 3-anisidine 间甲氧基苯胺 间氨基苯甲醚 间茴香胺 NH2C6H4OCH3 108 4-甲氧基苯胺 4-anisidine 对甲氧基苯胺 对氨基苯甲醚 对茴香胺 NH2C6H4OCH3 109 4-甲氧基二苯胺-4-氯化重氮苯 4-methoxydianiline-4-diazobenzene chloride 凡拉明蓝盐B 安安蓝B色盐 C13H12N3OCl 5.14,5.16, 5.92,5.95, 5.110 110 甲基三乙氧基硅烷 methyltriethoxysilane 三乙氧基甲基硅烷 CH3Si(OC2H5)3 有毒 （易燃） 5.8,5.72, 5.104,5.108 11 (21) 111 甲基对硫磷 methyl parathion O, O -二甲基- O -（对硝基苯基）硫代磷酸酯 (CH3O)2P(S)OC6H4NO2 剧毒 5.97,5.106, 5.111 12 112 N-甲基苯胺 N-methylaniline C6H5NHCH3 有毒 5.72,5.97, 5.109 11 113 2-甲基苯胺 2-toluidine 邻甲苯胺 邻氨基甲苯 2-氨基甲苯 C6H4(CH3)NH2 5.35,5.72, 5.97,5.108 114 3-甲基苯胺 3-toluidine 间甲苯胺 间氨基甲苯 3-氨基甲苯 CH3C6H4NH2 5.8,5.72, 5.97,5.108 115 4-甲基苯胺 4-toluidine 对甲苯胺 对氨基甲苯 4-氨基甲苯 CH3C6H4NH2 5.8,5.72, 5.97,5.108 116 四乙基铅 lead tetraethyl Pb(C2H5)4 剧毒 5.8,5.72, 5.97,5.106 12 117 四氧化三铅 lead tetroxide 红丹 铅丹 Pb3O4 有毒 5.72,5.108, 5.116 11 118 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloro- ethane CHCl2CHCl2 5.61,5.72, 5.97,5.110, 5.111,5.121 119 四氯乙烯 tetrachloroethylene 全氯乙烯 C2Cl4 5.72,5.94, 5.111 120 四氯化碳 carbon tetrachloride 四氯甲烷 CCl4 5.72,5.97, 5.102,5.107, 5.111 121 1,2,3,4-四氯苯 1,2,3,4-tetrachlorobenzene C6H2Cl4 5.72,5.108 122 1,2,3,5-四氯苯 1,2,3,5-tetrachlorobenzene C6H2Cl4 123 1,2,4,5-四氯苯 1,2,4,5-tetrachlorobenzene C6H2Cl4 5.8,5.72, 5.108 124 2,3,4,6-四氯苯酚 2,3,4,6-tetrachlorophenol C6HCl4OH 5.72,5.99, 5.108,5.111 125 代森铵 dithane stainless 乙烯双二硫代氨基甲酸铵 阿巴姆 C4H14N4S4 5.97,5.108 126 代森锌 dithane Z-18 乙烯双二硫代氨基甲酸锌 C4H6N2S4Zn 5.71,5.78, 5.97,5.108 127 乐果 rogor O, O -二甲基-S-（N-甲氨基甲酰甲基）二硫代磷酸酯 (CH3O)2P(S)SOH2C(O)NHCH3 5.97,5.108 128 对苯醌 quinone 1,4-环己二烯二酮 C6H4O2 有毒 5.71,5.94, 5.108,5.111 11 129 对硝基苄基吡啶 p-nitrobenzylpyridine 4-硝基苯甲基吡啶 NCHCHC(CH2C6H4NO2)CHCH 5.16,5.108 130 对硝基苯甲酰肼 p-nitrobenzoylhydrazine C6H4(NO2)CONHNH2 5.16,5.72, 5.108 131 对硝基苯甲酰氯 p-nitrobenzoyl chloride 氯化对硝基苯甲酰 NO2C6H4COCl 5.71,5.84, 5.104,5.108, 5.112 132 对硫氰酸苯胺 p-thiocyanatoaniline 硫氰酸对氨基苯酯 NCSC6H4NH2 5.78,5.108 133 对溴基溴化苯乙酮 p-bromophenacyl bromide BrC6H4COCH2Br 5.72,5.99, 5.101,5.108 134 亚砷酸钠 sodium arsenite 亚砒酸钠 偏亚砷酸钠 NaAsO2 剧毒 5.8,5.77, 5.80,5.105 12 135 N-亚硝基二苯胺 N-nitrosodiphenylamine 二苯亚硝胺 (C6H5)2NNO 有毒 5.8,5.71, 5.108 11 136 亚碲酸钠 sodium tellurite Na2TeO3 5.107 137 杀虫脒 chlordimeform 氯苯脒 杀螨脒 5701 N′-(2-甲基-4-氯苯基)-N,N-二甲基甲脒 Cl(CH3)C6H3NCHN(CH3)2 5.38,5.71, 5.97,5.108 138 杀虫脒盐酸盐 chlordimeform hydrochloride C10H14Cl2N2 139 杀鼠灵 warfarin 华法灵 3-（丙酮基代苄基）-4-羟基香豆素 C19H16O4 剧毒 5.71,5.97, 5.108 12 140 杀螟松 sumithion 杀螟硫磷 速灭虫 O, O -二甲基- O -（3-甲基-4-硝基苯基）硫代磷酸酯 (CH3O)2P(S)OC6H3(CH3)NO2 有毒 5.97,5.108, 5.111 11 141 异硫氰酸苯酯 phenyl isothiocyanate 苯基芥子油 C6H5NCS 5.72,5.79, 5.104,5.108 142 异硫氰酸烯丙酯(抑制了的) allyl isothiocyanate 人造芥子油 CH2CHCH2NCS 5.8,5.72, 5.79,5.95, 5.97,5.101, 5.108,5.111 143 异硫氰酸-1-萘酯 1-naphthyl isothiocyanate C10H7NCS 5.108 144 异氰酸苯酯 phenyl isocyanate 苯基异氰酸酯 C6H5NCO 5.101,5.104, 5.108 145 异稻瘟净 kitazine P O, O -二异丙基-S-苄基硫代磷酸酯 克打净 P C13H21O3PS 5.38,5.78, 5.97,5.108, 5.111 146 克瘟散 hinosan 西双散 O -乙基-S，S-二苯基二硫代磷酸酯 C14H15O2PS2 5.38,5.78, 5.97,5.108 147 苄胺 benzylamine 氨基甲苯 CH3·C6H4·NH2 5.71,5.104, 5.108 148 2-苄基吡啶 2-benzylpyridine 2-苯甲基吡啶 C6H5CH2C5H4N 5.8,5.72, 5.108 149 4-苄基吡啶 4-benzylpyridine 4-苯甲基吡啶 γ-苄基吡啶 C6H5CH2C5HN 5.72,5.108 150 苄硫醇 benzyl mercaptan α-甲苯硫醇 C6H5CH2SH 5.8,5.71, 5.78,5.108, 5.111 151 呋喃丹(含量>10%) furadan 克百威 虫螨威 O-2,3-二氢化-2,2-甲基苯并呋喃基-N-甲基氨基甲酸酯 C12H15NO3 剧毒 5.38,5.72, 5.78,5.104, 5.106 12 152 2-吡咯酮 2-pyrrolidone HNCH2CH2CH2CO 剧毒 5.8,5.71, 5.106 12 153 狄氏剂 dieldrin 氧桥氯甲桥萘 化合物497 C12H8Cl6O 5.38,5.72, 5.97,5.108 154 间苯三酚 phloroglucinol 1,3,5-三羟基苯 均苯三酚 C6H3(OH)3·2H2O 有毒 5.71,5.72, 5.97,5.108 11 155 苯乙腈 benzyl cyanide 氰化苄 苄基氰 C6H5CH2CN 5.72,5.97, 5.108 156 1,2-苯二酚 pyrocatechol 邻苯二酚 焦儿萘酚 C6H4(OH)2 5.39,5.72, 5.95,5.97, 5.108 157 1,4-苯二酚 hydroquinone 对苯二酚 氢醌 几奴尼 C6H4(OH)2 158 1,3-苯二酚 resorcin 间苯二酚 间位二羟基苯 雷琐辛 C6H4(OH)2 159 1,4-苯二胺 1,4-phenylenediamine 对苯二胺 毛皮元D 乌尔丝D 1,4-二氨基苯 C6H4(NH2)2 5.8,5.94, 5.108 160 苯甲腈 benzonitrile 氰化苯 苯基氰 苄 腈 氰基苯 C6H5CN 5.72,5.97, 5.108 161 苯肼 phenylhydrazine 肼基苯 C6H5NHNH2 5.8,5.72, 5.97,5.104, 5.108,5.143 162 苯胺 aniline 氨基苯 C6H5NH2 5.8,5.14, 5.97,5.110, 5.111 163 N-苯基-2-萘胺 N-phenyl-2-naphthy- lamine 防老剂D C10H7NHC6H5 5.8,5.72, 5.108 164 苯酚 phenol 酚 C6H5OH 有毒 （腐蚀性） 5.22,5.96, 5.99,5.110, 5.111,5.112 11 (27) 165 苯硫酚 thiophenol 苯硫醇 巯基苯 硫代苯酚 C6H5SH （有毒） （易燃） （腐蚀性） 5.71,5.78, 5.97,5.99, 5.103,5.109, 5.111 11 (21) (27) 166 4-叔丁基苯酚 4-tert-butylphenol 对叔丁基苯酚 (CH3)3CC6H4OH 有毒 5.71,5.94, 5.108,5.111 11 167 毒杀芬（含量＞10%） toxaphene 八氯莰烯 C10H10Cl8（近似） 5.38,5.97, 5.108 168 氟乙酰胺 fluoroacetamide 敌蚜胺 CH2FCONH2 剧毒 5.71,5.78, 5.97,5.106 12 169 氟乙酸 fluoroacetic acid 氟醋酸 CH2FCOOH 有毒 （腐蚀性） 5.72,5.73, 5.99,5.104, 5.108 11 (27) 170 氟化钠 sodium fluoride NaF 有毒 5.78,5.94, 5.97,5.104, 5.110 11 171 氟化铅 lead fluoride 二氟化铅 PbF2 5.107 172 氟化铝 aluminium fluoride 三氟化铝 AlF3(无水物)，还有多种水合物：合0.5H2O；H2O; 3H2O；3.5H2O；9H2O 5.107,5.121 173 氟化铯 cesium fluoride CsF 5.78,5.94, 5.97,5.107, 5.112 174 氟化锌 zinc fluoride ZnF2 ZnF2·4H2O 5.107 175 氟钽酸钾 potassium fluotantalate 钽氟酸钾 七氟化钽钾 K2TaF7 5.17,5.110 176 氟硼酸锌 zinc fluoborate Zn(BF4)2·6H2O 5.94,5.110, 5.112 177 砷酸钠 sodium arsenate 原砷酸钠 砷酸三钠 Na3HAsO4·12H2O 剧毒 5.72,5.105 12 178 铍 beryllium powder Be 5.13,5.32, 5.105 179 铊 thallium 金属铊 Tl 5.97,5.105 180 盐酸-N-乙基苯胺 ethylaniline hydro- chioride N-乙基苯胺盐酸 C6H5NHC2H5·HCl 有毒 5.16,5.108 11 181 敌百虫 dipterex O, O -二甲基-（2，2，2-三氯-1-羟基乙基）磷酸酯 C4H8Cl3O3P 5.97,5.108, 5.111 182 敌草隆 diuron N-(3,4-二氯苯基)-N’,N’-二甲基脲 Cl2C6H3NHC(O)N(CH3)2 5.31,5.38, 5.97,5.108 183 敌鼠 diphacinone 2-(二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮 C23H16O3 剧毒 5.97,5.108 12 184 敌敌畏 DDVP O, O -二甲基- O – (2,2-二氯乙烯基)磷酸酯 (CH3O)2PO·OCHCCl2 有毒 5.97,5.108, 5.111 11 185 4-氨基-N,N-二甲基苯胺 4-amino-N,N-dimeth- ylaniline N,N-二甲基对苯二胺 C6H4NH2N(CH3)2 5.72,5.94, 5.97,5.108 186 4-氨基吡啶 4-aminopyridine 对氨基吡啶 C5H4NNH2 5.72,5.108 187 2-氨基苯酚 2-aminophenol 邻氨基苯酚 C6H4NH2OH 5.72,5.94, 5.99,5.109 188 4-氨基苯酚 4-aminophenol 对氨基苯酚 对羟基苯胺 NH2C6H4OH 189 3-氨基苯酚 3-aminophenol 间氨基苯酚 间羟基苯胺 C6H4NH2OH 5.72,5.73, 5.94,5.108 190 4-氨基苯胂酸 arsanilic acid 对氨基苯胂酸 C6H4NH2AsO(OH)2 5.72,5.79, 5.108 191 1-萘基硫脲 1-naphthylthiourea 安妥 C10H7NHCSNH2 剧毒 5.71,5.97, 5.106 12 192 1-萘胺 1-naphthylamine α-萘胺 1-氨基萘 C10H7NH4 有毒 5.14,5.74, 5.110,5.111 11 193 倍硫磷 fenthion 百治屠 蕃硫磷 (CH3O)2P(S)OC6H3(CH3) (SCH3) 5.16,5.97, 5.108 194 烟碱 nicotine 尼古丁 C10H14N2 5.10,5.72, 5.97,5.108, 5.111 195 硒化镉 cadmium selenide CdSe 剧毒 5.13,5.81, 5.105 12 196 粗酚 phenol crude 杂酚 煤焦酚 有毒 （腐蚀性） 5.71,5.99, 5.108,5.111 11 (27) 197 硫环磷 phosfolan 棉安磷 2-（二乙氧基磷酰亚氨基）-1，3-二硫戊环 C7H14NO3PS2 剧毒 5.97,5.106, 5.111 12 198 1,1′-联萘 1,1′-dinaphthalene C10H7C10H7 有毒 5.72,5.108 11 199 联大茴香胺 dianisidine 邻甲氧基联苯胺 [NH2(OCH3)C6H3]2 5.10,5.94, 5.108 200 2-硝基乙苯 2-nitroethylbenzene 邻硝基乙苯 C6H4NO2C2H5 5.72,5.108 201 3-硝基-1,2-二甲苯 3-nitro-1,2-dimethyl -lbenzene 1，2-二甲基-3-硝基苯 3-硝基邻二甲苯 NO2C6H3(CH3)2 5.108 202 硝基三氯甲烷 nitrotrichloromethane 氯化苦 三氯硝基甲烷 CCl3NO2 剧毒 5.71,5.79, 5.83,5.95, 5.97,5.101, 5.103,5.106, 5.111 12 203 2-硝基甲苯 2-nitrotoluene 邻硝基甲苯 CH3C6H4NO2 有毒 5.72,5.97, 5.108 11 204 3-硝基甲苯 3-nitrotoluene 间硝基甲苯 CH3C6H4NO2 5.72,5.97, 5.108 205 4-硝基甲苯 4-nitrotoluene 对硝基甲苯 CH3C6H4NO2 5.33,5.97, 5.108 206 2-硝基苯乙醚 2-nitrophenetole 邻硝基苯乙醚 邻乙氧基硝基苯 NO2C6H4OC2H5 5.72,5.97, 5.104,5.108 207 4-硝基苯乙醚 4-nitrophenetole 对硝基苯乙醚 NO2C6H4OC2H5 5.72,5.94, 5.104,5.108 208 2-硝基苯甲醚 2-nitroanisole 邻硝基苯甲醚 邻硝基茴香醚 邻甲氧基硝基苯 CH3OC6H4NO2 5.72,5.97, 5.108 209 3-硝基苯甲醚 3-nitroanisole 间硝基苯甲醚 间硝基茴香醚 间甲氧基硝基苯 CH3OC6H4NO2 210 4-硝基苯甲醚 4-nitroanisole 对硝基苯甲醚 CH3OC6H4NO2 211 硝基苯 nitrobenzene 密斑油 C6H5NO2 5.14,5.35, 5.97,5.110, 5.111 212 4-硝基苯肼 4-nitrophenyldrazine 对硝基苯肼 NO2C6H4NHNH2 5.8,5.72, 5.108 213 2-硝基苯酚 2-nitrophenol 邻硝基苯酚 NO2C6H4OH 5.72,5.73, 5.97,5.99, 5.108 214 3-硝基苯酚 3-nitrophenol 间硝基苯酚 NO2C6H4OH 5.72,5.73, 5.97,5.108 215 4-硝基苯酚 4-nitrophenol 对硝基苯酚 NO2C6H4OH 5.72,5.73, 5.108 216 2-硝基苯胺 2-nitroaniline 邻硝基苯胺 1-氨基-2-硝基苯 C6H4(NO2)NH2 有毒 5.72,5.97, 5.108 11 217 3-硝基苯胺 3-nitroaniline 间硝基苯胺 1-氨基-3-硝基苯 C6H4(NO2)NH2 5.8,5.72, 5.97,5.108 218 4-硝基苯胺 4-nitroaniline 对硝基苯胺 1-氨基-4-硝基苯 C6H4(NO2)NH2 5.72,5.97, 5.108 219 1-硝基-2-萘胺 1-nitro-2-naphthyl- amine 2-氨基-1-硝基萘 NO2C10H6NH2 5.72,5.108 220 2-硝基碘苯 2-iodonitrobenzene 邻硝基碘苯 邻碘硝基苯 2-碘硝基苯 IC6H4NO2 221 3-碘硝基苯 3-iodonitrobenzene 间硝基碘苯 间碘硝基苯 3-碘硝基苯 IC6H4NO2 222 4-硝基溴苄 4-nitrobenzyl bromide 对硝基溴苄 对硝基溴甲烷 对硝基苄基溴 NO2C6H4CH2Br 5.101,5.108 223 硝酸亚汞 mercurous nitrate Hg2(NO3)2·2H2O 有毒 （氧化性） 5.70,5.71, 5.112,5.115 11 (25) 224 2-羟基苯甲醛 2-hydroxybenzaldehyde 邻羟基苯甲醛 水杨醛 C6H4(OH)CHO 有毒 5.8,5.72, 5.108,5.111 11 225 硫钡合剂 barium polysulfide 硫钡粉 多硫化钡 BaS·Sx 5.72,5.95, 5.109 226 硫氰酸苄 benzyl thiocyanate 硫氰化苄 硫氰酸苄酯 C6H5CH2CNS 5.8,5.14, 5.76,5.110, 5.111 227 硫氰酸汞 mercuric thiocyanate Hg(SCN)2 5.72,5.78, 5.97,5.110 228 硫酸二乙酯 diethyl sulfate 硫酸乙酯 (C2H5)2SO4 5.14,5.72, 5.97,5.104, 5.110,5.121 229 硫酸二甲酯 dimethyl sulfate 硫酸甲酯 (CH3)2SO4 剧毒 （腐蚀性） 5.14,5.27, 5.95,5.97, 5.98,5.106, 5.120 12 (27) 230 硫酸亚铊 thalloum sulfate Tl2SO4 剧毒 5.78,5.97, 5.105 12 231 喹啉 quinoline 苯骈吡啶 氮（杂）萘 CHCHCHCHCCNCHCHCH 有毒 5.72,5.108, 5.111,5.112 11 232 锑粉 antimony powder Sb 5.13,5.72, 5.78,5.97, 5.110 233 氰乙酸 cyanoacetic acid 氰基醋酸 CNCH2COOH 5.72,5.108, 5.112 234 氰化亚铜 cuprous cyanide CuCN 剧毒 5.68,5.80, 5.97,5.105 12 235 氰化亚铜（三）钠 sodium cuprous cyanide 紫铜矾 紫铜盐 NaCu(CN)2 5.16,5.80, 5.97,5.105 236 氰化汞 mercuric cyanide 二氰化汞 氰化高汞 Hg(CN)2 5.68,5.80, 5.87,5.97, 5.105,5.132 237 氰化钠 sodium cyanide 山奈钠 山奈 NaCN 5.62,5.68, 5.80,5.87, 5.97,5.99, 5.105,5.112 238 氰化钡 barium cyanide Ba(CN)2 5.68,5.80, 5.97,5.105 239 氰化钙 calcium cyanide Ca(CN)2 5.68,5.80, 5.87,5.97, 5.105,5.112 240 氰化钾 potassium cyanide 山奈钾 山埃钾 KCN 5.62,5.68, 5.80,5.97, 5.105 241 氰化银 silver cyanide AgCN 5.68,5.80, 5.97,5.105 242 氰化锌 zinc cyanide Zn(CN)2 243 氰酸钠 sodium cyanate NaOCN 有毒 5.16,5.80, 5.110,5.115 11 244 2-氯乙醇 2-chloroethanol 乙撑氯醇 CH2ClCH2OH 有毒 （易燃） 5.22,5.77, 5.84,5.97, 5.110,5.111 11 (21) 245 氯乙醛 chloroacetaldehyde 一氯乙醛 C2H3OCl 有毒 （腐蚀性） 5.97,5.99, 5.108,5.111 11 (27) 246 氯乙酸乙酯 ethyl chloroacetate 氯醋酸乙酯 CH2ClCOOC2H5 有毒 5.8,5.14, 5.71,5.84, 5.95,5.110 11 247 1-氯-2，4-二硝基苯 2,4-dinitrochlorobenzene 2,4-二硝基氯化苯 (NO2)2C6H3Cl 5.13,5.99, 5.110 248 4-氯三氟甲苯 4-chlorobenzotrifluoride 对氯三氟甲苯 ClC6H4CF3 5.8,5.72, 5.109 249 氯化乙基汞 mercuric ethylchloride 西力生 （原粉） C2H5HgCl 剧毒 5.71,5.92, 5.106 12 250 氯化汞 mercuric chloride 氯化高汞 二氯化汞 HgCl2 剧毒 （腐蚀性） 5.61,5.97, 5.99,5.105 12 (27) 251 氯化苄 benzyl chloride 氯化甲苯 苄基氯 C6H5CH2Cl 有毒 5.8,5.47, 5.84,5.94, 5.97,5.104, 5.108 11 252 氯化钡 barium chloride 盐化钡 BaCl2·2H2O 5.97,5.107 253 氯化亚铊 thallium chloride 一氯化铊 TlCl 剧毒 5.78,5.97, 5.105,5.133 12 254 氯化硒 selenium monochloride 二氯化二硒 Se2Cl2 剧毒 （腐蚀性） 5.27,5.72, 5.105,5.134 12 (27) 255 2-氯-2-甲基丁烷 2-chloro-2-methylbu-tane 氯代叔戊烷 CH3CH2CCl(CH3)CH3 有毒 5.14,5.71, 5.78,5.97, 5.102,5.110 11 256 氯甲酸异丁酯 isobutyl chloroformate (CH3)2CHCH2COOCl 有毒 （易燃） 5.72,5.84, 5.94,5.109 11 (21) 257 2-氯苯胺 2-chloroaniline 邻氯苯胺 邻氨基氯苯 C6H4ClNH2 有毒 5.72,5.97, 5.108,5.111 11 258 3-氯苯胺 3-chloroaniline 间氯苯胺 间氨基氯苯 C6H4ClNH2 5.72,5.97, 5.108 259 4-氯苯胺 4-chloroaniline 对氯苯胺 对氨基氯苯 C6H4ClNH2 260 2-氯苯酚 2-chlorophenol 邻氯苯酚 2-氯-1-羟基苯 2-羟基氯苯 邻羟基氯苯 C6H4ClOH 5.72,5.73, 5.97,5.108, 5.111 261 3-氯苯酚 3-chlorophenol 间氯苯酚 3-氯-1-羟基苯 3-羟基苯 间羟基氯苯 C6H4ClOH 5.8,5.72, 5.73,5.97, 5.108,5.111 262 3-氯-1,2-环氧丙烷 chloro-1,2-epoxypropane 环氧氯丙烷 CH2ClCH－CH2O 有毒 （易燃） 5.22,5.33, 5.34,5.45, 5.97,5.111 11 (21) 263 2-氯硝基苯 2-chloronitrobenzene 邻氯硝基苯 ClC6H4NO2 有毒 5.72,5.97, 5.108 11 264 3-氯硝基苯 3-chloronitrobenzene 间氯硝基苯 ClC6H4NO2 265 4-氯硝基苯 4-chloronitrobenzene 对氯硝基苯 NO2C6H4Cl 5.72,5.101, 5.108,5.111 266 2-氯-4-硝基苯胺 2-chloro-4-nitroaniline 邻氯对硝基苯胺 NO2C6H3(Cl)NH2 5.8,5.72, 5.78,5.108 267 富民隆 fumiron 磺胺苯汞 磺胺汞 富民农 CH3C6H4SO2N(C6H5)HgC6H5 5.97,5.108 268 碘乙烷 ethyl iodide 乙基碘 C2H5I 5.8,5.72, 5.84,5.102, 5.109 269 碘化汞 mercuric iodide 碘化高汞 二碘化汞 HgI2 5.72,5.97, 5.107 270 碘化亚铊 thallium iodide 一碘化铊 TlI 剧毒 5.78,5.97, 5.105 12 271 碘甲烷 methyl iodide 甲基碘 CH3I 有毒 5.71,5.97, 5.110 11 272 溴乙烷 bromoethane 乙基溴 CH3CH2Br 有毒 （易燃） 5.8,5.13, 5.72,5.84, 5.109 11 (21) 273 溴乙酸乙酯 ethyl bromoacetate 溴醋酸乙酯 CH2BrCOOC2H5 有毒 5.22,5.71, 5.78,5.84, 5.95,5.97, 5.101,5.110 11 274 溴乙酸甲酯 methyl bromoacetate 溴醋酸甲酯 BrCH2COOCH3 5.71,5.95, 5.97,5.108 275 溴化亚汞 mercurous bromide 一溴化汞 HgBr或 Hg2Br2 5.107 276 溴化亚铊 thallium bromide 一溴化铊 TlBr 剧毒 5.97,5.105 12 277 溴化苄 benzyl bromide 溴甲基苯 苄基溴 C6H5CH2Br 有毒 5.72,5.94, 5.101,5.108 11 278 溴代苯乙酮 phenacyl bromide C6H5COCH2Br 5.72,5.101, 5.108 279 3-溴丙腈 3-bromopropionitrile β-溴丙腈 溴乙基氰 BrCH2CH2CN 5.72,5.108 280 溴丙酮 bromoacetone CH2BrCOCH3 有毒 （易燃） 5.71,5.101, 5.109 11 (21) 281 α-溴丙酸 α-bromopropionic acid 2-溴丙酸 CH3CHBrCOOH 有毒 5.14,5.99, 5.110 11 282 2-溴甲苯 2-bromotoluene 邻溴甲苯 邻甲基溴苯 2-甲基溴苯 CH3C6H4Br 5.72,5.109 283 3-溴甲苯 3-bromotoluene 间溴甲苯 间甲基溴苯 3-甲基溴苯 CH3C6H4Br 有毒 5.72,5.109 11 284 4-溴甲苯 4-bromotoluene 对溴甲苯 对甲基溴苯 CH3C6H4Br 285 1-溴-2,3-环氧丙烷 1-bromo-2,3-epoxypropane 环氧溴丙烷 CH2BrCH－CH2O 有毒 （易燃） 5.8,5.72, 5.97,5.109 11 (21) 286 4-溴苯甲醚 4-bromoanisole 对溴苯甲醚 对溴茴香醚 CH3OC6H4Br 有毒 5.72,5.108 11 287 4-溴苯肼 4-bromophenylhydrazine 对溴苯肼 BrC6H4NHNH4 288 2-溴苯胺 2-bromoaniline 邻溴苯胺 邻氨基溴化苯 BrC6H4NH2 5.72,5.78, 5.108 289 3-溴苯胺 3-bromoaniline 间溴苯胺 间氨基溴化苯 BrC6H4NH2 5.72,5.108 290 4-溴苯胺 4-bromoaniline 对氨基溴化苯 对溴苯胺 BrC6H4NH2 291 2-溴酚 2-bromophenol 邻溴酚 Br(C6H4)OH 292 福美双 TMTD 秋兰姆 C6H12N2S4 5.97,5.108 293 碲 tellurium Te 5.14,5.97, 5.110 294 碳酸钡 barium carbonate BaCO3 5.107 295 2,4-滴(含量>75%) 2,4-D 2,4-二氯苯氧乙酸 Cl2C6H3-O-CH2COOH 5.97,5.108 296 滴滴涕 DDT 二氯二苯三氯乙烷 二二三原粉 2，2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷 (ClC6H4)2HCCCl3 5.38,5.71, 5.97,5.110 297 赛力散 phenyl mercuric acetate 乙酸苯汞 醋酸苯汞 龙汞 C6H5HgOCOCH3 剧毒 5.97,5.106 12 298 稻宁 calcium methanearsonate 甲基胂酸钙 CH3AsO3Ca·H2O 有毒 5.97,5.107 11 299 稻脚青 zinc methanearsonate 甲基胂酸锌 CH3AsO3Zn·H2O 300 稻瘟净 EBP 克打净 O，O-二乙基-S-苄基硫代磷酸酯 C11H17O3PS 5.16,5.38, 5.78,5.97, 5.108,5.111 301 羰基镍 nickel carbonyl 四羰基镍 四碳酰镍 Ni(CO)4 剧毒 （易燃） 5.22,5.72, 5.78,5.97, 5.105,5.127 12 (21) 302 磷胺 phosphamidon 大灭虫 O，O-二甲基-O-（2’-氯-2-二乙胺甲酰基-1-甲基乙烯基）磷酸酯 C10H19ClNO5P 剧毒 5.97,5.106, 5.11 12 303 磷酸乙基汞 ethylmercuric phosphate 谷乐生 乌斯普龙 汞制剂2号 (C2H5Hg)3PO4 (C2H5Hg)2HPO4 C2H5HgH2PO4的混合物 5.97,5.106 304 磷酸三甲苯酯 tricresyl phosphate 磷酸三甲酚酯 增塑剂TCP PO(OC6H4CH3)3 有毒 5.8,5.14, 5.72,5.97, 5.108 11 A7 第7类 放射性物品 表A14 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志1) 1 硝酸钍（固体的） thrium nitrate Th(NO3)4·4H2O 放射性 5.14,5.16, 5.52,5.118 13或14 或15 2 夜光粉 radioactive luminous powder 放射性 5.14,5.118 注：1)根据实测包件表面最高辐射水平及运价指数来选择标志。 A8 第8类 腐蚀品 A8.1 酸性腐蚀品 表A15 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 一氯化碘 iodine monochloride 氯化碘 ICl 腐蚀性 5.15,5.46, 5.72,5.84, 5.91,5.99, 5.104,5.116 16 2 乙酸（含量大于80%） acetic acid 醋酸 冰醋酸 CH3COOH 腐蚀性 （易燃） 5.22,5.94, 5.98,5.104, 5.109 16 (21) 3 乙酸（10%＜含量＜80%） acetic acid 醋酸溶液 CH3COOH 腐蚀性 5.99,5.104 16 4 乙酸酐 acetic anhydride 醋酸酐 (CH3CO)2O 腐蚀性 （易燃） 5.22,5.99 16 (21) 5 二乙基二氯硅烷 diethyldichlorosilane 二氯二乙基硅烷 (C2H5)2SiCl2 5.10,5.72, 5.73,5.84, 5.94,5.111 6 二氯乙酸 dichloroacetic acid 二氯醋酸 CHCl2COOH 腐蚀性 5.71,5.84, 5.94,5.100 16 7 二苯二氯硅烷 diphenyldichlorosilane (C6H5)2SiCl2 腐蚀性 （有毒） 5.9,5.71, 5.78,5.84, 5.94,5.100, 5.104 16 (26) 8 二氯化硫 sulfur dichloride SCl2 腐蚀性 5.84,5.99, 5.103,5.107,5.111 16 9 二氯代丁烯醛酸 dichloromalealdehyde acid 粘氯酸 糠氢酸 HOOCCClCClCHO 5.14,5.99, 5.104,5.111 10 丁二酰氯 mucoculoric acid 琥珀酰氯 氯化丁二酰 ClOCCH2CH2COCl 5.84,5.97, 5.100 11 丁酸酐 butyric anhydride 丁酐 (CH3CH2CH2CO)2O 5.8,5.14, 5.100,5.104 12 三氟乙酸 trifluoroacetic acid 三氟醋酸 CF3COOH 腐蚀性 （有毒） 5.72,5.95, 5.97,5.98, 5.107 16 (26) 13 三氟乙酸酐 trifluoroacetic anh- ydride 三氟醋酸酐 (CF3CO)2O 5.72,5.95, 5.97,5.98, 5.101,5.104 14 三氟化硼乙酸络盐 boron trifluoride ac- etic acid complex 乙酸三氟化硼 BF3·2CH3COOH 腐蚀性 5.16,5.17, 5.71,5.87, 5.100 16 15 三氯乙酸 trichloroacetic acid 三氯醋酸 CCl3COOH 5.71,5.94, 5.99,5.104, 5.110 16 三氯化钛 titanium trichloride TiCl3 5.8,5.46, 5.84,5.91, 5.94,5.99, 5.112,5.117 17 三氯化铝(无水) aluminium trichloride anhydrous AlCl3 5.52,5.85, 5.95,5.99 18 三氯化锑 antimony trichloride 氯化亚锑 SbCl3 5.46,5.84, 5.91,5.94, 5.97,5.98, 5.101,5.107, 5.112 19 三氯化碘 iodine trichloride ICl3 5.46,5.81, 5.85,5.91, 5.99,5.101, 5.111,5.112 20 三氯化磷 phosphorus trichloride 氯化磷 PCl3 腐蚀性 （有毒） 5.33,5.84, 5.98,5.104, 5.110 16 (26) 21 三碘化锑 antimony triiodide SbI3 5.46,5.72, 5.91,5.99, 5.105 22 三溴化锑 antimony tribromide 溴化锑 SbBr3 腐蚀性 5.46,5.84, 5.91,5.99, 5.107,5.112 16 23 三溴化硼 boron tribromide 溴化硼 BBr3 5.71,5.85, 5.94,5.97, 5.99,5.111 24 三溴化磷 phosphorus tribromide PBr3 腐蚀性 （有毒） 5.85,5.99, 5.110,5.111 16 (26) 25 己酰氯 hexanoyl chloride 氯化己酰 CH3(CH2)4COCl 腐蚀性 5.100 16 26 五氧化二磷 phosphorus pentoxide 磷酸酐 P2O5 腐蚀性 （有毒） 5.52,5.84, 5.98,5.110, 5.112,5.117 16 (26) 27 五氯化钼 molybdenum pentachloride 氯化钼 MoCl5 腐蚀性 5.46,5.71, 5.91,5.99 16 28 五氯化锑 antimony pentachloride SbCl5 5.84,5.94, 5.98,5.110, 5.111 29 五氯化磷 phosphorus pentachloride PCl5 腐蚀性 （有毒） 5.52,5.73, 5.74,5.85, 5.94,5.98, 5.104,5.110 16 (26) 30 五溴化磷 phosphorus pentabromide PBr5 5.84,5.95, 5.97,5.99, 5.110 31 甲基丙烯酸(抑制了的) methacrylic acid 异丁烯酸 (CH3)(CH2)CCOOH 腐蚀性 （易燃） 5.14,5.48, 5.71,5.94, 5.100,5.104 16 (21) 32 甲基苯基二氯硅烷 methylphenyldichloro-silane CH3(C6H5)SiCl2 5.8,5.71, 5.84,5.94, 5.99,5.109, 5.111 33 甲基磺酰氯 methane sulfonyl chloride CH3SO2Cl 腐蚀性 （有毒） 5.89,5.100 16 (26) 34 甲酸 formic acid 蚁酸 HCOOH 5.6,5.14, 5.50,5.94, 5.98,5.104, 5.109 35 丙烯酸(抑制了的) acrylic acid C2H3COOH 腐蚀性 （易燃） 5.12,5.48, 5.71,5.99, 5.111 16 (21) 36 丙酸(含丙酸80%以上) propionic acid CH3CH2COOH 5.8,5.14, 5.94,5.100, 5.104 37 丙酸酐 propionic anhydride (CH3CH2CO)2O 腐蚀性 （有毒） 5.84,5.97, 5.99,5.108, 5.111 16 (26) 38 四氯化钛 titanium tetrachloride 氯化钛 TiCl4 腐蚀性 5.71,5.84, 5.99,5.110 16 39 四氯化硅 silicon tetrachloride 四氯化矽 SiCl4 5.71,5.84, 5.99,5.104, 5.112 40 四氯化锡(无水) tin tetrachloride 氯化锡 SnCl4 5.46,5.84, 5.91,5.94, 5.99,5.107 41 四氯化锆 zirconium tetrachloride 氯化锆 ZrCl4 5.46,5.71, 5.84,5.91, 5.99,5.112 42 四氯化碲 tellurium tetrachloride 氯化碲 TeCl4 腐蚀性 （有毒） 5.23,5.46, 5.91,5.99, 5.110,5.112,5.137 16 (26) 43 四氯化锗 germanium tetrachloride 氯化锗 GeCl4 腐蚀性 5.84,5.94, 5.99 16 44 四碘化锡 stannic iodide 碘化高锡 SnI4 5.46,5.84, 5.91,5.99 45 发烟硝酸 (含量在86%～97.5%) nitric acid fuming HNO3 腐蚀性 （氧化性） 5.42，5.46，5.52，5.91，5.98，5.115 16 (25) 46 发烟硫酸 sulfuric acid fuming H2SO4·SO3 腐蚀性 5.28,5.46, 5.53,5.91, 5.94,5.98, 5.111,5.112,5.115 16 (25) 47 亚硝基硫酸 nitrosyl sulfuric acid 亚硝酰硫酸 ONOSO3H 5.89,5.99 48 亚硫酸 sulfurous acid H2SO3 腐蚀性 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.99 16 49 亚硫酸氢铵 ammonium hydrogen sulfite 酸式亚硫酸铵 NH4HSO3 5.71,5.94, 5.99,5.110, 5.112 50 亚磷酸 phosphorous acid H3PO3 5.46,5.71, 5.94,5.99, 5.112 51 多聚磷酸(含P2O5 84%) polyphosphoric acid 四磷酸 H6P4O13(近似) 5.46,5.99, 5.112 52 次磷酸 hypophosphorous acid 卑磷酸 H3PO2 5.8,5.46, 5.77,5.99, 5.110,5.117 53 苯乙酰氯 phenylacetyl chloride 氯化苯乙酰 C6H5CH2COCl 5.84,5.94, 5.100,5.110 54 苯甲酰氯 benzoyl chloride 氯化苯甲酰 C6H5COCl 5.8,5.84, 5.100,5.104 55 苯磺酰氯 benzene sulfonyl chloride 氯化苯磺酰 C6H5SO2Cl 腐蚀性 （有毒） 5.95,5.97, 5.100,5.104 16 (26) 56 氟硅酸 fluorosilicic acid 硅氟酸 H2SiF6 5.71,5.99, 5.107 57 氟磺酸 fluosulfonic acid HSO3F 腐蚀性 5.46,5.84, 5.96,5.98, 5.104 16 58 氟硼酸 fluoroboric acid HBF4 腐蚀性 （有毒） 5.16,5.46, 5.94,5.99, 5.110 16 (26) 59 氢氟酸 hydrofluoric acid HF 5.13,5.46, 5.77,5.97, 5.99,5.104, 5.105,5.113 60 氢溴酸 hydrobromic acid HBr 腐蚀性 （有毒） 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.97, 5.99,5.104, 5.110,5.117 16 (26) 61 氢碘酸 hydroiodic acid HI 5.46,5.71, 5.73,5.91, 5.94,5.99, 5.104,5.110,5.117 62 盐酸 hydrochloric acid 氢氯酸 HCl 腐蚀性 5.29,5.46, 5.91,5.94, 5.99,5.110, 5.111 16 63 邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride 苯二甲酸酐 C6H4(CO)2O 5.8,5.95, 5.108,5.112 64 氧氯化铬 chromyl chloride 铬酰氯 氯化铬酰 二氯二氧化铬 CrO2Cl2 腐蚀性 （有毒） 5.52,5.84, 5.97,5.98, 5.110,5.115 16 (26) 65 氧氯化磷 phosphorus oxychloride 氯化磷酰 磷酰氯 三氯氧化磷 POCl3 5.85,5.94, 5.99,5.110 66 氧氯化硒 selenium oxychloride 二氯氧化硒 氯化亚硒酰 SeOCl2 5.72,5.89, 5.97,5.99, 5.108 67 硒酸 selenic acid H2SeO4 5.16,5.97, 5.99,5.105, 5.112 68 偏磷酸 metaphosphoric acid 冰磷酸 二缩原磷酸 HPO3 腐蚀性 5.46,5.99, 5.107,5.112 16 69 硝酸 nitric acid 硝镪水 HNO3 腐蚀性 （氧化性） 5.46,5.52, 5.91,5.98, 5.115 16 (25) 70 巯基乙酸 thioglycolic acid 硫代乙醇酸 氢硫基乙酸 HSCH2COOH 腐蚀性 （有毒） 5.99,5.108 16 (26) 71 硫代磷酰氯 thiophosphoryl chloride 硫代氯化磷酰 三氯化硫磷 PSCl3 5.72,5.84, 5.97,5.110, 5.111 72 硫酸 sulfuric acid H2SO4 腐蚀性 5.28,5.46, 5.52,5.91, 5.98,5.110, 5.112,5.115 16 73 氯乙酰氯 chloroacetyl chloride 氯化氯乙酰 CH2ClCOCl 5.71,5.84, 5.98,5.101, 5.104 74 氯乙酸 chloroacetic acid 氯醋酸 CH2ClCOOH 5.71,5.94, 5.99,5.108, 5.112 75 氯化亚砜 thionyl chloride 亚硫酰氯 二氯亚砜 二氯氧硫 SOCl2 5.84,5.96, 5.98,5.107, 5.111,5.113 76 氯化硫 sulfur chloride 一氯化硫 二氯化二硫 S2Cl2 腐蚀性 （有毒） 5.8,5.14, 5.71,5.84, 5.98,5.108, 5.111,5.113 16 (26) 77 氯磺酸 chlorosulfonic acid ClSO3H 腐蚀性 5.23,5.46, 5.52,5.72, 5.97,5.98, 5.104,5.110, 5.113 16 78 碘乙酰 acety1 iodide 乙酰碘 CH3COI 5.84,5.93, 5.95,5.103, 5.108 79 碘乙酸 iodoacetic acid 碘醋酸 CH2ICOOH 5.98,5.100 80 溴 bromine 溴素 Br2 腐蚀性 （有毒） 5.37,5.41, 5.46,5.52, 5.94,5.98, 5.105,5.111, 5.115 16 (26) 81 溴乙酰溴 bromoacetyl bromide 溴化溴乙酰 BrCH2COBr 腐蚀性 5.84,5.93, 5.95,5.100, 5.101,5.104 16 82 溴乙酸 bromoacetic acid 溴醋酸 CH2BrCOOH 5.94,5.97, 5.100,5.112 83 磺酰氯 sulfuryl chloride 硫酰氯 氯化硫酰 氧氯化硫 SO2Cl2 腐蚀性 （有毒） 5.84,5.96, 5.98,5.107, 5.111 16 (26) 84 磷酸 phosphoric acid 正磷酸 一缩原磷酸 H3PO4 腐蚀性 5.46,5.99, 5.112 16 A8.2 碱性腐蚀品 表A16 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 2-乙基己胺 2-ethylhexylamine CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2 腐蚀性 （易燃） 5.22,5.97, 5.99 16 (21) 2 乙醇钠 sodium ethylate 乙氧基钠 C2H5ONa 腐蚀性 5.27,5.71, 5.100,5.121 16 3 二乙醇胺 diethanolamine 2，2′-二羟基二乙胺 双羟乙基胺 (HOCH2CH2)2NH 5.100 4 二异丙醇胺 diisopropanolamine 2，2′-二羟基二丙胺 [CH3CH(OH)CH2]2NH 5.100 5 二环己胺 dicyclohexylamine (C6H11)2NH 5.94,5.100 6 三乙四胺 triethylene tetramine 三乙撑四胺 H2NCH2(CH2NHCH2)2CH2NH2 5.14,5.72, 5.94,5.97, 5.99,5.111 5.112 7 1,6-己二胺 1,6-diaminohexane 1,6-二氨基己烷 六次甲基二胺 己撑二胺 H2N(CH2)6NH2 5.94,5.97, 5.100,5.104, 5.111 8 1,2-丙二胺 1,2-diaminopropane CH3CH(NH2)CH2NH2 腐蚀性 （易燃） 5.12,5.72, 5.94,5.96, 5.99,5.111 16 (21) 9 水合肼(含肼≤64％) hydrazine hydrate 水合联氨 H2NNH2·H2O 腐蚀性 5.7,5.97, 5.99,5.104, 5.117 16 10 四乙基氢氧化铵 tetraethylammonium hydroxide 氢氧化四乙基铵 (C2H5)4NOH 腐蚀性 5.17,5.99, 5.107 16 11 四甲基氢氧化铵 tetramethylammonium hydroxide 氢氧化四甲基铵 (CH3)4NOH 5.17,5.99, 5.107 12 氢氧化钠 sodiun hydroxide 烧碱 苛性钠 NaOH 5.30,5.96, 5.98,5.121 13 氢氧化钾 potassium hydroxide 苛性钾 KOH 5.30,5.96, 5.98,5.112, 5.121 14 氢氧化锂 lithium hydroxide LiOH 5.30,5.94, 5.98 15 2-氨基乙醇 2-aminoethyl alcohol 乙醇胺 2-羟基乙胺 NH2CH2CH2OH 5.14,5.30, 5.112 16 硫化钡 barium sulfide BaS 腐蚀性 （有毒） 5.88,5.99, 5.110,5.111 16 (26) 17 硫化钾(含结晶水≥25%) potassium sulfide K2S 5.1,5.67, 5.76,5.82, 5.94,5.99 A8.3 其他腐蚀品 表A17 序号 品 名 别 名 分子式（或结构式） 主（次） 危险性类别 危险特性 标志 1 2-甲苯硫酚 2-thiocresol 邻甲苯硫酚 2-巯基甲苯 CH3C6H4SH 腐蚀性 5.99,5.108 16 2 4-甲苯硫酚 4-thiocresol 对甲苯硫酚 4-巯基甲苯 CH3C6H4SH 3 甲醛溶液 formaldehyde 福尔马林溶液 HCHO 腐蚀性 （有毒） 5.6,5.22, 5.48,5.94, 5.99,5.103, 5.111,5.117 16 (26) 4 次氯酸钠溶液（含有效氯75%） sodium hypochlorite solution 漂白水 NaOCl 腐蚀性 5.71,5.78, 5.92,5.111, 5.116 16 5 苯酚钠 sodium phenolate 苯氧基钠 NaOC6H5 腐蚀性 （有毒） 5.71,5.78, 5.100,5.110, 5.112 16 (26) 6 氟化铬 chromic fluoride 三氟化铬 CrF3 CrF3·4H2O CrF3·9H2O 5.72,5.95, 5.97,5.107, 5.121 7 蒽 anthracene C6H4(CH)2C6H4 5.100,5.104,5.110 附录B 常用危险化学品标志 （补充件） B1 主标志 底色：橙红色 底色：正红色 图形：正在爆炸的炸弹（黑色） 图形：火焰（黑色或白色） 文字：黑色 文字：黑色或白色 标志1 爆炸品标志 标志2 易燃气体标志 底色：绿色 底色：白色 图形：气瓶（黑色或白色） 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） 文字：黑色或白色 文字：黑色 标志3 不燃气体标志 标志4 有毒气体标志 底色：红色 底色：红白相间的垂直宽条（红7、白6） 图形：火焰（黑色或白色） 图形：火焰（黑色） 文字：黑色或白色 文字：黑色 标志5 易燃液体标志 标志6 易燃固体标志 底色：上半部白色 底色：蓝色，下半部红色 图形：火焰（黑色或白色） 图形：火焰（黑色） 文字：黑色或白色 文字：黑色 标志7 自燃物品标志 标志8 遇湿易燃物品标志 底色：柠檬黄色 底色：柠檬黄色 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） 文字：黑色 文字：黑色 标志9 氧化剂标志 标志10 有机过氧化物标志 底色：白色 底色：白色 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） 文字：黑色 文字：黑色 标志11 有毒品标志 标志12 剧毒品标志 底色：白色 底色：上半部黄色 图形：上半部三叶形（黑色）下半部白色 图形：上半部三叶形（黑色） 下半部两条垂直的红色宽条 下半部一条垂直的红色宽条 文字：黑色 文字：黑色 标志13 一级放射性物品标志 标志14 二级放射性物品标志 底色：上半部黄色 底色：上半部白色 下半部白色 下半部黑色 图形：上半部三叶形（黑色） 图形：上半部两个试管中液体分别向 下半部三条垂直的红色宽条 金属板和手上滴落（黑色） 文字：黑色 文字：（下半部）白色 标志15 三级放射性物品标志 标志16 腐蚀品标志 B2 副标志 底色：橙红色 底色：红色 图形：正在爆炸的炸弹（黑色） 图形：火焰（黑色） 文字：黑色 文字：黑色或白色 标志17 爆炸品标志 标志18 易燃气体标志 底色：绿色 底色：白色 图形：气瓶（黑色或白色） 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） 文字：黑色 文字：黑色 标志19 不燃气体标志 标志20 有毒气体标志 底色：红色 底色：红白相间的垂直宽条（红7、白6） 图形：火焰（黑色） 图形：火焰（黑色） 文字：黑色 文字：黑色 标志21 易燃液体标志 标志22 易燃固体标志 底色：上半部白色，下半部红色 底色：蓝色 图形：火焰（黑色） 图形：火焰（黑色） 文字：黑色或白色 文字：黑色 标志23 自燃物品标志 标志24 遇湿易燃物品标志 底色：柠檬黄色 底色：白色 图形：从圆圈中冒出的火焰（黑色） 图形：骷髅头和交叉骨形（黑色） 文字：黑色 文字：黑色 标志25 氧化剂标志 标志26 有毒品标志 底色：上半部白色，下半部黑色 图形：上半部两个试管中液体分别向金属板和手上滴落（黑色） 文字：（下半部）白色 标志27 腐蚀品标志 附加说明： 本标准由中华人民共和国劳动人事部提出。 本标准由中华人民共和国化学工业部标准化研究所归口。 本标准由化学工业部标准研究所负责起草。