青田县企业技术难题

情

况

汇

总

青田县科技局

2016年11月

青田县企业技术难题情况汇总表

| 序号 | 技术难题名称 | 主要内容和指标 | 企业名称 | 企业联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车直流充电桩的研发 | 主要内容： 本公司根据发展需要,拟开发电动汽车直流充电桩. 主要指标： 直流充电桩的技术要求： a) 充电桩电源输入电压：三相四线380VAC±15%，频率50Hz±5%； b) 充电桩应满足充电对象； c) 充电桩输出为直流电，输出电压满足充电对象的电池制式要求； d) 最大输出电流满足充电对象的电池制式1C的充电要求，并向下兼容； e) 充电方式分为常规和快速2种方式，常规为5小时充电方式，快速为1小时充电方式(针对不同电池类型选择)； f) 实现智能IC管理； g) 每个充电桩自带操作器，以供用户进行充电方式选择和操作指导，并显示电动车电池状态和用户IC卡资费信息，实现无人管理； h) 充电桩接口应符合GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置中直流充电接口的相关规定； i) 充电桩通讯接口采用CAN通讯接口，通信协议按照GBT 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》规定执行(充电对象为锂电池电动车)； j) 充电桩对充电过程中的非正常状态应具备相应的报警和保护功能； k) 充电桩对电池的状态要监控，根据电池的温度，电压对充电曲线，充电电流，充电压自动调整； l) 充电桩采用强制风冷； | 浙江三辰电器股份有限公司 | 郭 巍18906882836 |
| 2 | 耐交流高压电能表的研发 | 目前企业生产的电能表最高只能承受5kV，应客户要求，要研发承受8kV的电能表。 | 安特仪表集团有限公司 | 马涛 15024629722 |
| 3 | 智能锁电池（锂电池）的研发及电源耐久性的研究 | 目前模块电源寿命只有半年 希望研发出电源使用寿命一年以上 | 青田加利利锁业有限公司 | 何进波 13867719898 |
| 4 | 超级奥氏体不锈钢盘条酸洗工艺优化 | 主要内容： 公司遇到超级奥氏体酸洗难的问题，现需解决超级奥氏体酸洗难的问题，有效提高酸洗速度。通过调整酸液成分及浓度配比，选择合适酸槽腐蚀电位值，探讨酸液浓度、温度、时间等因素对盘条表面性能的影响。 技术经济指标: 1）在确保表面质量的同时，缩短酸洗处理时间，确保在2小时内完成表面处理过程 2）确保表面光洁，无色差，降低盘条表面的粗糙度达到小于1um 3)酸洗后盘条表面过酸比例低于1%，酸洗损耗低于1.2% | 浙江瑞浦科技有限公司 | 朱雪珍 18657820656 |
| 5 | 高钢级不锈钢、合金钢无缝钢管的轧制工艺研究 | 主要内容： 研发904L、2507、8810、8825等高钢级难变形不锈钢的加热和穿孔特性，攻克高钢级难变形不锈钢的穿孔难题。使904L、2507、8810、8825等高钢级难变形不锈钢能够稳定正常生产，占据高钢级难变形不锈钢市场。 主要指标： 实现904L、2507、8810、8825等高钢级难变形不锈钢和高合金钢的稳定生产，成材率提高15%以上。 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 郑世建 18806780429 |
| 6 | Ф720mm卧式锥形穿孔机组节能技术研究 | 主要内容： 在整个穿孔工艺过程中加热燃气及电能消耗量的节省，以达到节能环保及降低成本之目标。 主要指标： 吨钢煤耗降低10%以上。 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 郑世建 18806780429 |
| 7 | 穿孔机机组设备稳定性的研究 | 主要内容： 研究三辊抱芯的机械结构，采用新的结构形式解决三辊抱芯转动部分铜瓦频繁更换的问题，以达到减少备件消耗及检修时间提高工作效率降低成本之目标。 主要指标： 穿孔机组实现稳定正常生产，生产效率提高10%以上。 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 郑世建 18806780429 |
| 8 | 穿孔机变形工模具的使用寿命的提高 | 主要内容： 研究穿孔机的轧辊、导板、顶头等变形工模具的材质和最佳变形形状，提高变形工模具使用寿命,降低工模具消耗，降低生产成本。 主要指标： 穿孔机的轧辊、导板、顶头等变形工模具使用寿命提高10%以上 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 郑世建 18806780429 |
| 9 | 绿色环保切削液技术及回收利用技术 | 主要内容： 目前市场上的切削液不是水基的就是合成油的，水基的都称是环保的，也会产生污水，况且工业区内没有一家性价比好的污水处理企业。 主要指标： 1、寻求性价比高的绿色环保切削液； 2、切削液使用中产生的污水的回收处理技术。 | 浙江爱铂门控有限公司 | 杨永来13106292669 |
| 10 | 提高行星齿轮差速器的稳定性 | 主要内容： 行星齿轮差速器是卧式螺旋离心机配套的核心部件，其质量的可靠性、稳定性直接影响离心机的运行正常与否。我公司选用的差速器是杭州某齿轮箱厂配套生产的，该差速器厂家在国内算是比较专业和经验丰富的专业生产厂，其中运行转速较低（差速器外壳v＜60m/s）的工况，其质量比较稳定；当运行转速较高（差速器外壳v＞68m/s）的情况下，一旦载荷达到差速器额定载荷的85%以上，故障率就很高，主要故障有一级输入轴损坏、内齿圈的齿轮（高速级）断裂、输入轴支撑轴承损坏。 主要指标： 1、寻求转速较高（差速器外壳v＞68m/s），载荷达到差速器额定载荷的85%以上的情况下，稳定性很好的行星齿轮差速器。 | 绿水股份有限公司 | 邱吕宽13967098770 |
| 11 | 提高电工软铜编织线抗氧化性能的技术 | 主要内容： 公司主要产品电工软铜编织线,是由单丝为0.05M²裸铜线编织后经过软化生产而成.最终产品的抗氧化能力无法达到客户需求。 主要指标： 提供提高电工软铜编织线抗氧化性能的技术解决方案。 | 浙江科柏电气科技有限公司 | 陈胜伟13905885588 |
| 12 | 玻璃材质的弧面加工技术 | 主要内容： 未来天线趋向于轻巧便捷试，而为了满足天线电子性能指标，选材采用玻璃材质，这种材质的反射波性能更好，厚度更薄整体可以做到0.63mm,表面的粗糙度也可以在nm单位级，而在成型反射面弧面上，目前难以加工实现。 主要指标： 1、寻求玻璃材质的弧面加工技术； 2、加工的玻璃材质弧面符合天线电子性能和反射波性。 | 青田百凯通讯科技有限公司 | 李青嵩13906673376 |
| 13 | 卫星天线的小体积自动调节仰角和对焦部件的设计 | 主要内容： 卫星天线现在采取人工手动调节天线仰角和对焦，由于天线配件的体积不是很大，所以未来想实现自动调节仰角跟对焦功能，这样一来天线的配件就做的很大，为了满足天线自动化，而天线体积又不能做的很大。目前的常规的调节夹1.5或者1.8厚的镀锌板。 主要指标： 在长宽尺寸80mm*160mm之间，实现卫星天线的自动调节仰角和对焦功能。 | 青田百凯通讯科技有限公司 | 李青嵩13906673376 |
| 14 | 低密度发泡型热塑性聚氨酯弹性体的研制及产业化 | 目前的制备技术涉及超临界反应，该技术的生产产量低，涉及高压，对设备要求高，国内尚未有成熟的安全生产工艺。 | 浙江亿诚聚氨酯制造有限公司 | 陈荣丰 13587548683 |
| 15 | 耐高温油田泡沫剂、 混凝土引气剂 | 目前公司能达到的指标： 油田泡沫剂：耐温性能大于300℃，阻力因子达到16-17 混凝土引气剂：减水率大于6%，含气量大于4.5% 希望能研发达到的指标： 油田泡沫剂：耐温性能大于300℃，阻力因子大于20 混凝土引气剂：减水率大于8%，含气量大于4.5% | 青田中野天然植物科技有限公司 | 朱伯荣 13575360218 |
| 16 | 杨梅系列产品的延伸开发 | 目前杨梅保鲜的运输：冷藏车，需24小时送达；杨梅的贮存：冷藏方式3-4天；杨梅酱料的研发 准备引进德国的保鲜设备，通过催眠、睡觉-保鲜方式达到2-3个月的 | 浙江米欧食品有限公司 | 徐巧云 18968761777 |
| 17 | 油茶林下经济作物的品种及相关配套技术 | 油茶是青田的重要经济作物，通过几年富民强县项目的实施，油茶面积增幅很大。拟发展油茶林下经济，以提高油茶林的经济效益。寻找适合青田县的油茶林下经济作物的品种及相关种植技术。 |  |  |
| 18 | 藏红花种球腐烂病防治和相关侧芽、花瓣成分的研究和开发利用 | 目前，在我们这边藏红花种植时，藏红花种球腐烂病很难控制，有些在田间就开始发病，叶子发黄变白，下面种球发绿长毛腐烂，或是5月份种球收起后在篇上腐烂。有时候烂球量占总数量的50%以上。种植规模从最多的70多亩，因为腐烂、经济效益下滑等原因，目前种植只有3亩多。 目前藏红花主要通过花蕊、种子、藏红花的酒、茶相关产品带来经济效益。 希望通过分析侧芽、藏红花花瓣的成份，来开发新的产品，提高藏红花的利用率和经济效益。 | 青田腾飞农业发展有限公司 | 严特波 15268784549 |